OCENA

( pierwsza // ponowna )

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce / obiekt / urządzenie budowlane / instalacja przemysłowa:

....................................................................................................................................................... Adres miejsca / obiektu / urządzenia budowlanego / instalacji przemysłowej:

....................................................................................................................................................... Pomieszczenie: ............................................................................................................................. Rodzaj / nazwa wyrobu  1)  .....płyty faliste azbestowo- cementowe dla budownictwa ............

Ilość wyrobów ( m2 , tony ) 2) ......................................................................................................

| Grupa/Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Sposób zastosowania azbestu |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torket) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem ( ciężar obj. < 1000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. Rodzaj azbestu |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest ( np. krokidolit) |  | 15 |
| III | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 7. | Rozluźniona ( naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 3 |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 4 |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m ) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. | Usytuowanie wyrobów |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny					.......................

# Stopień pilności I

( wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)		65 i więcej punktów

# Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)		powyżej 35 do 60 punktów

# Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)				do 35 punktów

UWAGA:   podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna,

podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i

stopień pilności.

.................................................				..................................................

Oceniający nazwisko i imię					Właściciel / Zarządca

..................................................

Adres

data ...................................

1)   Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym – załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

2)   Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3)   Duże uszkodzenia – widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu.

4)    Małe uszkodzenia – brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu.