Założenia do planu zaopatrzenia

w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe

dla

Gminy Piaski

Piaski, październik 2008

Spis treści

##### Strona

1.	Wprowadzenie	4

2.	Dane podstawowe o Gminie Piaski	5

2.1.	Uwarunkowania administracyjne i użytkowanie terenu	5

2.2.	Klimat	8

2.3.	Podmioty gospodarcze	8

2.4.	Demografia	9

2.5.	Mieszkalnictwo	10

3.	Charakterystyka systemów zaopatrzenia w energię Gminy Piaski	13

3.1.	Systemy ciepłownicze	13

3.2.	System gazowniczy	13

3.2.1.	Charakterystyka systemu gazowniczego	13

3.2.2.	Charakterystyka odbiorców gazu	15

3.3.	Gminny system elektroenergetyczny	18

4.	Bilans zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	23

4.1.	Bilans zaopatrzenia w ciepło	24

4.2.	Bilans zaopatrzenia w paliwa gazowe	25

4.3.	Bilans zaopatrzenia w energię elektryczną	26

5.	Analiza przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych	27

5.1.	Działania energooszczędne	32

5.2.	Ocena racjonalizacji sposobów pokrycia zapotrzebowania na ciepło przy wykorzystaniu alternatywnych nośników energii - ciepła sieciowego, gazu, energii elektrycznej	36

6.	Możliwości wykorzystania istniejących rezerw energetycznych miasta oraz gospodarki skojarzonej i odnawialnych źródeł energii	42

6.1.	Gospodarka skojarzona	43

6.2.	Odnawialne źródła energii	43

7.	Prognoza zapotrzebowania ciepła, paliwa gazowego i energii elektrycznej. Wariantowe propozycje zaopatrzenia gminy w media energetyczne do 2027 r.	52

7.1.	Założenia przyjęte do prognozy	52

7.2.	Prognoza zapotrzebowania energii	67

7.3.	Prognoza zapotrzebowania paliw gazowych	72

7.4.	Prognoza zapotrzebowania energii elektrycznej	73

8.	Ocena oddziaływania na środowisko proponowanych wariantów zaopatrzenia gminy w energię	75

8.1.	Wymagania dotyczące powietrza	75

8.2.	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	76

8.3.	Dane i założenia do obliczeń emisji zanieczyszczeń	78

8.4.	Obliczenia emisji zanieczyszczeń	78

9.	Wstępna ocena energetyczna obiektów w zarządzie Gminy Piaski	86

10.	Współpraca Gminy Piaski z sąsiadującymi gminami	89

11.	Podsumowanie	90

12.	Wnioski	91

13.	Lista jednostek i skrótów stosowanych w opracowaniu	94

14.	Załącznik nr 1:	95

15.	Załącznik nr 2:	96

16.	Załącznik nr 3:	97

# Wprowadzenie

Opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej między Urzędem Gminy Piaski a firmą WALTA Tadeusz Waltrowski. Merytoryczną podstawą opracowania "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Piaski" są następujące dokumenty i materiały:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późniejszymi zmianami).

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Piaski,

- Dane publikowane w Internecie przez GUS.

- Rocznik Statyczny Województwa Wielkopolskiego 2006 r.

- Informacje uzyskane z Urzędu Gminy Piaski.

- Raport o stanie Gminy Piaski.

- Materiały i informacje od jednostek budżetowych gminy.

- Materiały uzyskane od WSG S.A. oraz ENEA S.A.

- Informacje z gmin ościennych.

- Ankieta i wywiady przeprowadzone wśród mieszkańców gminy, jednostek użyteczności publicznej oraz wśród przedsiębiorców.

# Dane podstawowe o Gminie Piaski

## Uwarunkowania administracyjne i użytkowanie terenu

Gmina Piaski jest jedną z pięciu gmin w powiecie gostyńskim i jedną z 226 gmin województwa wielkopolskiego.

Gmina wiejska Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od dużego ośrodka, jakim jest Poznań. Wchodzi w skład powiatu gostyńskiego, który poza gminą Piaski obejmuje również, gminy miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Gostyń oraz gminę wiejską Pępowo.

Położenie i pozycja gminy

Obecnie gmina obejmuje obszar 101 km2 i liczy 8 388 mieszkańców. Gmina ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę.  Cała gmina jest zelektryfikowana, w 100% zwodociągowana i w znacznej części skanalizowana. Na terenie gminy znajduje się gminne wysypisko śmieci oraz działa oczyszczalnia ścieków.

Główną gałęzią produkcji na obszarach wiejskich jest rolnictwo. Rozwinięta jest hodowla trzody chlewnej i bydła. Na terenie miejscowości Piaski rozwija się również przemysł i usługi.

Na terenie gminy znajduje się wiele placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Liczne zabytki i szlaki turystyczne podnoszą atrakcyjność gminy.

Struktura użytkowania gruntów w gminie przedstawia się następująco (w ha):

użytki rolne	7 817	77,6 % 	powierzchni ogólnej,

lasy i grunty leśne	1 452	14,4 % 	powierzchni ogólnej,

grunty orne	                             7 287               72,3%     powierzchni ogólnej,

łąki	455	14,5 % 	powierzchni ogólnej,

pastwiska                                     43                0,4%      powierzchni ogólnej,

sady	33	0,3 % 	powierzchni ogólnej,

pozostałe grunty	803	8,0 % 	powierzchni ogólnej,

RAZEM	                             10 073	      100,0%    powierzchni ogólnej

Powiązania infrastrukturalne

Na terenie gminy zlokalizowany jest gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia relacji Krobia - Poznań.

Uwarunkowania wynikające z użytkowania gruntów

W przestrzeni gminy dominują tereny rolne, które stanowią aż 77,6% powierzchni gminy. Tylko 14,4% powierzchni stanowią lasy i grunty leśne.

Uwarunkowania demograficzno-społeczne

Gmina Piaski ze swym potencjałem demograficznym, który stanowi 0,25% ogółu ludności województwa wielkopolskiego jest gminą małą.

W ostatnim okresie, wraz ze wzrostem liczby podmiotów gospodarczych nastąpiło pewne ożywienie na rynku pracy. Spowodowało to powstanie nowych miejsc pracy i jednocześnie wzrost aktywności gospodarczej, który stanowi podstawę dla optymistycznego prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Atutem sprzyjającym dalszemu rozwojowi gminy jest także baza oświaty szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego.

Rolnicza przestrzeń produkcyjna

Gospodarka rolna gminy, podobnie jak w całym kraju, podlega przeobrażeniom systemowym. Trwający okres transformacji w rolnictwie charakteryzuje się:

- procesem przekształceń i regulacji stosunków własnościowych polegającym głównie na prywatyzacji sektora publicznego w kierunku wzrostu udziału sektora prywatnego,

- wzrostem średniej powierzchni gospodarstwa rolnego.

Gospodarka rolna gminy, aby sprostać wymogom zmieniającego się systemu uwzględniającego spójne powiązania z gospodarką rynkową i współdziałanie z gospodarką Unii Europejskiej, powinna nadal się przekształcać i realizować procesy modernizacji rolnictwa. Przemiany i przebudowa rolnictwa i wsi gminy Piaski powinny zmierzać w kierunku:

- zmian w strukturze obszarowej gospodarstw indywidualnych polegających na:

- zwiększeniu przeciętnego obszaru gospodarstwa z 14 ha do 16 ha,

- wzroście liczby gospodarstw obszarowo większych (powyżej 10 ha) silnych ekonomicznie, których udział w ogólnej ich liczbie powinien się zwiększyć z aktualnych 40,4% do około 50% w okresie perspektywicznym,

- spadku liczby gospodarstw małych (od 1 do 5 ha), których odsetek aktualnie jest wysoki i kształtuje się na poziomie około 37%. w przyszłości byłby wskaźnik około 25%,

- rozwoju drobnego przemysłu rolnego i przetwórczego przetwarzającego miejscowe surowce na potrzeby rynku,

- rozwoju działalności pozarolniczej, w efekcie której tradycyjna wieś monofunkcyjna powinna się przekształcać w nowoczesną wieś wielofunkcyjną.

Spowoduje to utworzenie nowych miejsc pracy i likwidację bezrobocia na wsi.

Wskazane będzie ukierunkowanie rozwoju rolnictwa gminy na nowoczesną dziedzinę – rolnictwo ekologiczne, produkujące żywność ekologiczną.

W zakresie produkcji roślinnej, ze względu na przewagę dobrych gleb klas III i IV, najważniejszymi kierunkami będą nadal: uprawa zbóż, szczególnie wysokowydajnej pszenicy, oraz uprawa buraków cukrowych.

Przewiduje się koncentrację powierzchni upraw poprzez organizowanie grup producentów w celu zapewnienia produkcji o wysokich parametrach jakościowych wymaganych przez przetwórstwo i rynek konsumentów.

W zakresie produkcji zwierzęcej przewiduje się utrzymanie nastawienia na chów trzody chlewnej i bydła.

W zakresie rolniczej przestrzeni produkcyjnej szczególnej ochronie podlegają grunty rolne wysokich klas bonitacyjnych.

Leśnictwo

Lasy i grunty leśne w gminie Piaski zajmują powierzchnię 1 452 ha, tj. 14,4% ogólnej jej powierzchni. Ten wskaźnik lesistości stawia gminę na jednym z lepszych miejsc w województwie wielkopolskim. Analiza jakości gruntów w gminie wykazała, że istnieją jeszcze niewielkie możliwości powiększenia powierzchni lasów poprzez zalesienia gruntów niskich klas

Gmina Piaski położona jest w dość bliskim sąsiedztwie Gostynia. Administracyjnie należy do powiatu gostyńskiego, graniczy z następującymi gminami:

- od północy – z gminą Dolsk,

- od południa– z gminą Krobia i Pępowo,

- od wschodu – z gminą Borek Wlkp. i Pogorzela,

- od zachodu – z gminą Gostyń.

Użytkowanie gruntów w Gminie Piaski

Źródło: GUS 2006 r.

## Klimat

Warunki klimatyczne na obszarze gminy kształtują masy powietrza polarno – morskiego, które pojawiają się tu z częstotliwością około 80 % jesienią , a latem około 85 %. Wiosną i zimą częstość występowania w/w mas powietrza nie przekracza 69 %. Znacznie rzadziej w omawianym rejonie pojawiają się masy powietrza polarno – kontynentalnego, którego obecność obserwuje się przeważnie zimą i wiosną. Do napływających mas powietrza najczęściej nawiązują kierunki wiatrów. Wartości średnie roczne częstości występowania poszczególnych kierunków wiatru wskazują, że na omawianym obszarze najczęściej obserwowane są wiatry z sektora zachodniego i południowo – zachodniego. Z analizy częstości występowania wiatrów o określonej prędkości wynika, że najczęściej występują wiatry bardzo słabe oraz wiatry słabe.

## Podmioty gospodarcze

Według stanu na koniec grudnia 2007 roku, w rejestrze działalności gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Gminy, zarejestrowanych było 537 podmiotów gospodarczych (podmioty prawne i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Od 2002 roku liczba podmiotów uległa zwiększeniu o 50, czyli o ponad 10%. Na terenie gminy działają 22 spółki handlowe.

## Demografia

Gminę Piaski zamieszkuje 8 388 osób (stan na 31 grudnia 2007 roku). Liczba mieszkańców gminy w ostatnich pięciu latach wzrosła o 128 osób, czyli o 1,5% (stan bieżący względem roku 2003). Większość społeczeństwa gminy stanowią kobiety – na statystycznych 100 mężczyzn przypadają 103 kobiety.

Gęstość zaludnienia w gminie – liczba mieszkańców na 1 km2 – wynosi 83 (województwo wielkopolskie 112 osób).

## Mieszkalnictwo

Na terenie Gminy Piaski znajduje się 1 468 budynków mieszkalnych z  2 082 mieszkaniami (dane za rok 2007). Łączna pow. mieszkalna wynosi 201 619 m2. Większość budynków to budynki jednorodzinne będące własnością osób fizycznych.

W zasobach komunalnych znajduje się 49 mieszkań o łącznej pow. 2 629 m2 – (dane z UG Piaski).

W ostatnich 5 latach oddawano rocznie do użytku przeciętnie 15 mieszkań. Praktycznie wszystkie nowe budynki to budownictwo jednorodzinne.

Stan zasobów mieszkaniowych Gminy Piaski na koniec 2007 przedstawia tabela 2.

Stan zasobów mieszkaniowych w Gminie Piaski w 2007 r.

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Mieszkania ogółem | 2 082 szt. |
| Izby Mieszkalne | 9 314 szt. |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań | 201 619 m2 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania | 96,8 m2 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę | 23,9 m2 |

Źródło: Baza Danych Regionalnych GUS, 2008

Stan zabiegów termomodernizacyjnych na terenie Gminy Piaski oszacowano na podstawie przeprowadzonych badań, gdzie oględzinom poddano łącznie ok. 300 budynków pobudowanych przed 1994 rokiem oraz danych uzyskanych od zarządzających budynkami – spółdzielni mieszkaniowych, mieszkań komunalnych i innych właścicieli budynków.

Stan termomodernizacji budynków powstałych przed 1994 rokiem w Gminie Piaski w 2008 r.

|  | Nieocieplone | Wymienione okna | Ocieplone |
| --- | --- | --- | --- |
| Udział w % | 81,7% | 53,0% | 13,3% |

Na podstawie danych administrujących budynkami i badań ankietowych

Na tej podstawie można oszacować stan zabiegów termomodernizacyjnych na terenie całej gminy. Tylko niewiele ponad 13% budynków budowanych wg starych norm spełnia obecne wymagania co do izolacyjności budynku. W 53% budynków wymieniono stare okna drewniane na plastikowe lub drewniane nowoczesnej konstrukcji. W 47% budynków nie przeprowadzono żadnych zabiegów termomodernizacyjnych.

Budynki nowe oddane do użytkowania

| ogółem |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | bud. | - | 21 | 19 | 20 | 25 |
| mieszkalne | bud. | - | 15 | 17 | 15 | 18 |
| niemieszkalne | bud. | - | 6 | 2 | 5 | 7 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych | m2 | - | 2 546 | 3 085 | 2 446 | 2 906 |
| powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych | m2 | - | 556 | 1 314 | 7 491 | 2 902 |
| kubatura nowych budynków ogółem | m3 | - | 14 047 | 20 526 | 52 305 | 27 486 |
| kubatura nowych budynków mieszkalnych | m3 | - | 11 592 | 14 156 | 11 200 | 13 048 |
| budownictwo indywidualne |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | bud. | - | 20 | 19 | 19 | 23 |
| mieszkalne | bud. | - | 15 | 17 | 15 | 18 |
| kubatura nowych budynków ogółem | m3 | - | 12 960 | 20 526 | 13 074 | 22 212 |
| kubatura nowych budynków mieszkalnych | m3 | - | 11 592 | 14 156 | 11 200 | 13 048 |

# Charakterystyka systemów zaopatrzenia w energię Gminy Piaski

## Systemy ciepłownicze

Na terenie gminy Piaski nie istnieje żaden system ciepłowniczy.

Domy jednorodzinne i pozostałe mieszkania w budownictwie wielorodzinnym ogrzewane są indywidualnymi systemami grzewczymi. Według danych uzyskanych  z ankiet, danych gazowni i danych GUS dominują systemy centralnego ogrzewania – 1867 mieszkań (ogrzewanie z kotłowni w budynkach wielorodzinnych oraz indywidualnych). ogrzewanie indywidualnymi piecami węglowymi (ok. 230). Część gospodarstw domowych deklaruje posiadanie równocześnie dwóch systemów grzewczych (co. węglowe i gazowe). Pozostałe systemy ogrzewania: olejowe, na gaz płynny oraz ogrzewanie elektryczne szacowane są na kilkadziesiąt instalacji.

Zaopatrzenie w węgiel realizowane jest z trzech składów opału na terenie Gminy–  łącznie ok. 4 700 ton w 2007r. Składy opałowe zaopatrują głównie odbiorców indywidualnych, ale również podmioty gospodarcze.

## System gazowniczy

Sieć gazownicza w gminie jest własnością WOSD Sp. z o.o.  Eksploatacją i dystrybucją gazu zajmuje się WOSD Sp. z o.o. Odbiorcy w gminie Piaski są zasilani gazem ziemnym Gz-35 oraz Gz-41,5. Według informacji WOSD najpóźniej do roku 2011 na terenie gminy nastąpi przestawienie rodzaju gazu – z Gz – 35 na Gz – 50.

### Charakterystyka systemu gazowniczego

- Zestawienie stacji redukcyjnych I i II na terenie Gminy Piaski

Na terenie Gminy Piaski znajduje się jedna stacja gazowa II stopnia.

Nadmieniamy, że WOSD O - ZDG Poznań posiada również jedną stację II stopnia dla odbioru przemysłowego. Istnieje rezerwa gazu ziemnego w sieci dystrybucyjnej na pokrycie wzrostu zapotrzebowania gazu ziemnego.

- Zestawienie długości gazociągów niskiego i średniego ciśnienia

- Gazociągi niskiego ciśnienia Ls

| Miejscowość | Długość [mb] |
| --- | --- |
| Piaski | 2 811 |

- Gazociągi średniego ciśnienia Ls

| Miejscowość | Długość [mb] |
| --- | --- |
| Gmina Piaski | 28 269 |

- Gazociągi średniego ciśnienia Lw

| Miejscowość | Długość [mb] |
| --- | --- |
| Gmina Piaski | 45 449 |

- Schemat sieci gazowej w Gminie Piaski  zamieszczono w załączniku 2,

- Ocena możliwości i zakres współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie sieci gazowej

Miejscowość Mikorzyn, Pijanowice Huby, Krajewice, Czachorowo, Ziółkowo (Gm. Gostyń) zasilana jest siecią gazową od strony Bodzewa a miejscowość Zalesie (Gm. Borek Wlkp.) zasilana jest siecia gazową od strony miejscowości Lipie. Natomiast miejscowości Drzęczewo, Talary, Smogorzewo, Piaski zasilane są od sieci gazowej w Gostyniu.

- Ocena bezpieczeństwa dostaw gazu – dobra.

- Przewidywane zmiany zapotrzebowania na gaz

Przewidujemy równomierny wzrost zapotrzebowania na gaz w kolejnych latach i dysponujemy dużymi rezerwami na pokrycie wzrostu zapotrzebowania.

- Informacja skierowana do potencjalnych inwestorów na terenie Gminy Piaski  dotycząca możliwości zasilania w gaz ziemny

Firma WOSD Sp. z o.o. Oddział – Zakład Dystrybucji Gazu Poznań dysponuje siecią gazową na terenie Gminy Piaski, jest zainteresowana dostawa gazu ziemnego do inwestorów na terenach przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. Dystrybucyjne sieci gazowe wykonujemy na własny koszt i pobieramy jedynie opłaty przyłączeniowe zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE obowiązującą taryfa gazową.

Budowa sieci gazowej jest realizowana w przypadku zaistnienia technicznych i ekonomicznych warunków dostarczania gazu, a zainteresowany zawarciem umowy o przyłączenie lub umowy sprzedaży gazu spełni warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

Łączna długość sieci niskiego i średniego ciśnienia wynosi 76 529 m. Na podstawie danych uzyskanych z WSG S.A. nie można precyzyjnie określić ile pojedynczych mieszkań korzysta z ogrzewania gazowego, gdyż budynki wielorodzinne zasilane z jednej kotłowni gazowej też są wymienione jako odbiorcy z ogrzewaniem. Niemniej z przeprowadzonych ankiet wynika, że część odbiorców w domkach jednorodzinnych do których doprowadzono przyłącze gazowe nie korzysta z tego nośnika do celów grzewczych.

### Charakterystyka odbiorców gazu

Na  koniec 2007 roku z gazu ziemnego korzystało około 61% mieszkań Gminy Piaski. Zużywają oni ok. 771 tys. nm3/rok gazu Gz-35 oraz 815 tys. nm3/rok gazu Gz- 41,5 (dane za rok 2007). Pozostałą ilość gazu zużywają obiekty Gminy, zakłady przemysłowe i inni odbiorcy – handel i usługi. W latach 2006-2007 ilość odbiorców gazu w poszczególnych grupach odbiorców kształtowała się następująco (tabela 5 i wykres 1).

Charakterystyka odbiorców gazu w latach 2006-2007

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Ls +Lw | razem | razem |
| Odbiorcy domowi bez ogrzewania | 823 | 860 |
| Odbiorcy domowi z ogrzewaniem | 399 | 413 |
| Usługi, handel, inne | 61 | 59 |
| Zakłady produkcyjne | 25 | 16 |
| RAZEM | 1308 | 1348 |

Wśród odbiorców indywidualnych występuje systematyczny przyrost liczby odbiorców gazu, natomiast liczba czynnych przyłączy do budynków usługowo handlowych oraz zakładów produkcyjnych maleje. Za to zużycie gazu rośnie bardziej dynamicznie właśnie wśród odbiorców przemysłowych niż domowych – spowodowane to jest rezygnacją części odbiorców z ogrzewania gazowego na rzecz innych paliw oraz prawdopodobnie warunkami pogodowymi (wysokie przeciętne temperatury ostatnich dwóch sezonów grzewczych).

Analizując zużycie gazu w latach 2006-2007 (tabela 6), w poszczególnych grupach odbiorców, można zauważyć największą dynamikę wzrostu zużycia gazu przez  odbiorców przemysłowych – o około 5,3%, natomiast odbiorcy mieszkaniowi o ok. 2,4%. Wzrost zużycia wynika przede wszystkim z przyrostu liczby odbiorców korzystających z gazu ziemnego do ogrzewania. Z przeprowadzonych badań ankietowych oraz danych dotyczących szacunkowego zapotrzebowania na ciepło można wyciągnąć wniosek, że liczni indywidualni odbiorcy gazu korzystają równocześnie z alternatywnych kotłowni węglowych.

Zużycie gazu w latach 2006-2007 ( w tys. nm3 )

| Wyszczególnienie | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gz-35 | Gz-41,5 | Gz-35 | Gz-41,5 | razem | razem |
| Odbiorcy domowi bez ogrzewania | 221 | 508 | 432 | 212 | 729 | 644 |
| Odbiorcy domowi z ogrzewaniem | 639 | 402 | 339 | 603 | 1041 | 942 |
| Odbiorcy domowi razem | 860 | 910 | 771 | 815 | 1770 | 1586 |
| Podmioty gosp. razem | 398 | 186 | 276 | 437 | 584 | 713 |
| przemysł | 113 | 10 | 63 | 149 | 123 | 212 |
| handel i usługi | 285 | 176 | 213 | 288 | 461 | 501 |
| Ogółem | 1 258 | 1 096 | 1 047 | 1 252 | 2 354 | 2 299 |

Zużycie jednostkowe gazu w latach 2006 – 2007 (nm3 /rok)

| Wyszczególnienie | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | średnio |  | średnio |
| Odbiorcy domowi bez ogrzewania |  | 886 |  | 749 |
| Odbiorcy domowi z ogrzewaniem |  | 2 609 |  | 2 521 |

Wykorzystanie gazu  w roku 2007

| Wykorzystanie gazu | szt. | udział |
| --- | --- | --- |
| liczba mieszkań - całkowita | 2 082 | 100% |
| liczba mieszkań z przyłączem gazowym | 1273 | 61,1% |
| liczba mieszkań z indywidualnym ogrzewaniem gazowym | 413 | 19,8% |

Mimo 1 273 istniejących przyłączy gazowych do mieszkań (61,1%) jedynie 413 mieszkań korzysta z gazu ziemnego do celów grzewczych, co stanowi zaledwie 19,8% wszystkich mieszkań w gminie.

Analiza danych zużycia gazu do celów grzewczych – w ilości ok. 2 500m3 rocznie na mieszkanie pokazuje, że gospodarstwa domowe prawie całe zapotrzebowanie na ciepło pokrywają gazem ziemnym i w nikłym stopniu wykorzystują do ogrzewania dwa systemy: gazowy i drugi oparty na wykorzystaniu węgla. Analiza zużycia jednostkowego wśród ogrzewających mieszkania pokazuje, że spadło ono w roku 2007 w stosunku do 2006 z ok. 2 600 do 2 500m3 – czyli o 6%. Taki spadek może wynikać z faktu wyższej średniej temperatury dla sezonu grzewczego 2006/2007.

W obszarach nie objętych siecią gazowniczą zaopatrzenie w ciepło pokrywane jest przeważnie poprzez paleniska piecowe lub – w nowszych budynkach – lokalne instalacje centralnego ogrzewania. Głównym paliwem na obszarach niezgazyfikowanych jest węgiel i jego pochodne (miał, koks, brykiet). Drewno i zrębki stanowią jedynie 7%  paliw dla potrzeb grzewczych.

## Gminny system elektroenergetyczny

Systemem elektroenergetycznym na terenie Gminy Piaski zarządza  ENEA Operator Sp. z o.o.

Poniżej w tabelach 9 - 11 zaprezentowano dane dotyczące sieci i stacji elektroenergetycznych na terenie gminy Piaski.

Stacje transformatorowe znajdujące się na terenie gminy Piaski będące na majątku i eksploatacji  RD – Kościan

| l.p. | Nazwa stacji transf. 15/0,4 kV | Lokalizacja stacji transf. | Rodzaj stacji transf. | Numer stacji | Moc transf. w [kVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Osówiec | Osówiec | STSa20/250 | 05-648 | 50 |
| 2 | Smogorzewo | Smogorzewo | ŻH/200 | 05-367 | 160 |
| 3 | Smogorzewo | Smogorzewo | ŻH/200 | 05-366 | 160 |
| 4 | Drzęczewo | Drzęczewo | SB2J/100 | 05-167 | 50 |
| 5 | Drzęczewo | Drzęczewo | ŻH/200 | 05-168 | 63 |
| 6 | Drzęczewo | Drzęczewo | SB2A/250 | 05-179 | 100 |
| 7 | Piaski | Piaski | STSp20/400 | 051387 | 100 |
| 8 | Piaski | Piaski | WSTt20/315 | 05-092 | 200 |
| 9 | Piaski | Piaski | WSTt20/315 | 05-120 | 250 |
| 10 | Piaski | Piaski | ŻH/200 | 05-419 | 160 |
| 11 | Piaski | Piaski | ŻH/200 | 05-452 | 160 |
| 12 | Piaski | Piaski | STS 20/100 | 05-1101 | 75 |
| 13 | Piaski | Piaski | STS 20/250 | 05-1103 | 160 |
| 14 | Piaski | Piaski | STSa 20/250 | 05-1115 | 400 |
| 15 | Piaski | Piaski | NZ 210/240 | 05-852 | 250 |
| 16 | Piaski | Piaski | NZ 210/240 | 05-860 | 250 |
| 17 | Piaski | Piaski | STSa 20/100 | 05-1116 | 50 |
| 18 | Piaski | Piaski | MSTt 20/630 | 05-1302 | 400 |
| 19 | Zabornia | Zabornia | ŻH/200 | 05-068 | 50 |
| 20 | Godurowo | Godurowo | ŻH/200 | 05-507 | 125 |
| 21 | Grabonóg Huby | Grabonóg Huby | STSa 20/100 | 05-121 | 63 |
| 22 | Grabonóg | Grabonóg | STSa 20/250 | 05-122 | 160 |
| 23 | Grabonóg | Grabonóg | SB 2J/100 | 05-123 | 50 |
| 24 | Grabonóg | Grabonóg | SB 2A/250 | 05-405 | 160 |
| 25 | Grabonóg | Grabonóg | ŻH/200 | 05-563 | 75 |
| 26 | Grabonóg | Grabonóg | ŻH/200 | 05-692 | 75 |
| 27 | Bodzewo | Bodzewo | WSTt 20/315 | 05-127 | 400 |
| 28 | Bodzewo | Bodzewo | STSa20/250 | 05-1066 | 160 |
| 29 | Bodzewo | Bodzewo | STSa 20/100 | 05-1067 | 50 |
| 30 | Strzelce Małe | Strzelce Małe | STSa 20/250 | 05-119 | 250 |
| 31 | Strzelce Małe | Strzelce Małe | STSa/20/250 | 05-483 | 40 |
| 32 | Strzelce Małe | Strzelce Małe | STSa 20/250 | 05-629 | 50 |
| 33 | Strzelce Małe | Strzelce Małe | STSa 20/250 | 05-605 | 63 |
| 34 | Strzelce Wielkie | Strzelce Wielki | ŻH/200 | 05-116 | 250 |
| 35 | Strzelce Wielkie | Strzelce Wielki | ŻH/200 | 05-117 | 100 |
| 36 | Strzelce Wielkie | Strzelce Wielki | STSa 20/100 | 05-118 | 50 |
| 37 | Michałowo | Michałowo | SB 2A/250 | 05-053 | 63 |
| 38 | Drogoszewo | Drogoszewo | SB 2J/100 | 05-479 | 100 |
| 39 | Lafajetowo | Lafajetowo | ŻH/200 | 05-543 | 50 |
| 40 | Lipie | Lipie | STSa 20/250 | 05-104 | 40 |
| 41 | Józefowo | Józefowo | SB 2J/100 | 05-105 | 63 |
| 42 | Bodzewko | Bodzewko | STSa 20/100 | 05-715 | 63 |
| 43 | Bodzewko RSP | Bodzewko RSP | STSa 20/100 | 05-128 | 50 |
| 44 | Łódź | Łódź | SB 2J | 05-352 | 63 |
| 45 | Szelejewo | Szelejewo | STSa 20/250 | 05-088 | 250 |
| 46 | Szelejewo | Szelejewo | STSa 20/250 | 05-124 | 250 |
| 47 | Szelejewo | Szelejewo | STSa 20/250 | 05-125 | 160 |
| 48 | Stefanowo | Stefanowo | STSa 20/250 | 05-779 | 250 |
| 49 | Anteczków | Anteczków | STSa 20/250 | 05-106 | 75 |
| 50 | Bielawy Szelejewskie | Bielawy Szelej | STSa 20/250 | 05-091 | 250 |
| 51 | Szelejewo | Szelejewo | STSp20/400 | 05-928 | 250 |
| 52 | Smogorzewo | Smogorzewo | STSR 20/250 | 05-1377 | 30 |

Stacje transformatorowe znajdujące się na terenie Gminy Piaski będące na majątku i eksploatacji odbiorców

| L.p. | Nazwa stacji transf. 15 / 04 kV | Lokalizacja stacji transf. | Rodzaj stacji transf. | Numer stacji | Moc transf. w ( kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Folplast | Piaski | MSTt 20/630 | 3169 | 630 |
| 2 | Spółdz. Inw. Rozwój | Piaski | STSa 20/250 | 3025 | 160 |
| 3 | Zakład Produkcyjno-Han | Strzelce Małe | STSp 20/250 | 3125 | 63 |

Zestawienie zbiorcze linii energetycznych na terenie Gminy Piaski

| L.p. | Nazwa linii | Typ ( rodzaj) linii | Długość linii w (km) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gostyń-Śrem | napowietrzna | 16 | obszar wiejski |
| 2 | Gostyń-Piaski | napowietrzna | 19 | obszar wiejski |
| 3 | Gostyń-Borek | napowietrzna | 9 | obszar wiejski |
| 4 | Gostyń-Krajewice | napowietrzna | 6 | obszar wiejski |

4. Zbiorcze długości linii energetycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Piaski będących na majątku i w eksploatacji RD

| L.p. | Napięcie znamionowe linii w (kV) | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Długość w (km) | w tym kablowa w (km) | Długość w (km) | w tym kablowa w (km) | Długość w (km) | w tym kablowa w (km) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | WN-110 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 2 | SN-15 | 49 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 |
| 3 | nn-0,4 kV | 72 | 15 | 75 | 15,6 | 77 | 16 |

Informacje dodatkowe

5)  Odbiorcy zlokalizowani na terenie Gminy Piaski zasilani są z GPZ Gostyń.

6)  W rejonach miejscowości  Michałowo, Lipie, Szelejewo, Bodzewo, występują obszary o ograniczonych możliwościach wzrostu obciążeń. W celu poprawy sytuacji należy dokonać modernizacji  istniejących  linii  SN 15 kV  zwiększając  przekrój  przewodów  oraz wzrost (zagęszczenie) ilości stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

7)  Linie łączące gminę Piaski z sieciami zlokalizowanymi na terenie sąsiadujących gmin: linia Gostyń – Kościan,  Gostyń – Borek, Gostyń – Śrem, Gostyń - Krobia, Pępowo

8)  Na terenie Gminy Piaski nie jest planowana budowa GPZ.

Wyciąg z planu rozwoju dla Gminy Piaski umieszczono w załączniku nr 3.

Informacje dotyczące rozwoju sieci elektroenergetycznej

Obszar Gminy Piaski zasilany jest sieciami SN z GPZ Gostyń. Z uwagi na wzrost obciążenia w ostatnich latach linie te pracują w zakresie 60% do 80% obciążenia maksymalnego. W przypadku planowego wzrostu obciążenia z racji rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz rozwoju sektora przemysłu, handlu i usług – zwłaszcza na terenach miejscowości Piaski możliwa jest rozbudowa sieci SN i nn co pozwoli zagwarantować dostawy mocy oraz poprawić parametry zasilania odbiorców

Na terenie gminy występuje kilka miejsc, w których sygnalizowane jest zaniżenie poziomu napięcia u odbiorców – związane z nadmiernie długimi liniami nn. ENEA RD Kościan deklaruje dokonanie lokalnych modernizacji sieci w okresie najbliższych lat.

# Bilans zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Roczne zużycie paliw pierwotnych i energii elektrycznej dla gminy sporządzono na dzień 31.12.2007 r. Obejmuje ono zużycie wszystkich mediów energetycznych występujących na terenie Gminy, tj. paliw stałych (węgiel, drewno), paliw ciekłych (olej opałowy, gaz płynny), paliw gazowych (gaz ziemny) oraz energii elektrycznej. W sporządzonym bilansie zużycia paliw oraz energii elektrycznej zamieszczonym w przedstawionych poniżej tabelach  konsumentów paliw pierwotnych podzielono na następujące grupy:

- jednostki budżetowe gminy;

- przemysł, handel, usługi oraz instytucje;

- indywidualne gospodarstwa domowe;

Sporządzono bilans zużycia paliw i energii elektrycznej w jednostkach energii - GJ oraz dla paliw w jednostkach - masowych lub objętościowych.

Poniżej pokazane bilanse energetyczne sporządzono przy następujących założeniach:

Wartości opałowe paliw

wartość opałowa węgla                                                25,0 MJ/kg

wartość opałowa oleju opałowego                               42,0 MJ/kg

wartość opałowa gazu ziemnego Gz – 35                    24,0 MJ/nm3

wartość opałowa gazu ziemnego Gz – 41,5                 27,0 MJ/nm3

wartość opałowa gazu płynnego                                  46,0 MJ/kg

wartość opałowa drewna                                              14,0 MJ/kg

Sprawności wytwarzania ciepła

sprawność kotłowni gazowej                                                   0,8

sprawność kotłowni olejowej                                                   0,8

sprawność lokalnej kotłowni węglowej                                   0,6

sprawność pieca węglowego c.o.                                             0,6

## Bilans zaopatrzenia w ciepło

Bilans zaopatrzenia w ciepło zawarto w tabeli 14 i w jednolitych jednostkach [GJ] w tabeli 15.

Bilans energii w 2007r.  w jednostkach naturalnych

| Wyszczególnienie | węgiel | olej opałowy | gaz ziemny | gaz płynny | drewno | en. el. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Mg | tys. nm3 | Mg | Mg | MWh |
| jedn. budżetowe UM | 46 | 0 | 244 | 0 | 0 | 901 |
| podmioty gosp i instytucje | 300 | 12 | 469 | 34 | 65 | 18 168 |
| ciepłownie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 4 340 | 38 | 1 586 | 182 | 1830 | 6 186 |
| RAZEM | 4 686 | 50 | 2 299 | 216 | 1 895 | 25 255 |

Bilans energii w 2007r. w [GJ]

| Wyszczególnienie | węgiel | olej | gaz | gaz płynny | drewno | en elektr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ |
| jedn. budżetowe UM | 1 153 | 0 | 6 223 | 0 | 0 | 3 245 |
| podmioty gosp i instytucje | 7 500 | 504 | 11 958 | 1 564 | 845 | 65 404 |
| ciepłownie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 108 500 | 1 596 | 40 443 | 8 372 | 23 790 | 22 269 |
| RAZEM | 117 153 | 2 100 | 58 625 | 9 936 | 24 635 | 90 917 |

## Bilans zaopatrzenia w paliwa gazowe

Bilans zaopatrzenia w gaz ziemny w latach 2006 i 2007.

| wyszczególnienie | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
|  | tys. nm3 | tys. nm3 |
| jedn. budżetowe UM | 268 | 244 |
| podmioty gosp i instytucje | 316 | 469 |
| ciepłownie | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 1 770 | 1 586 |
| RAZEM | 2 354 | 2 299 |

Z uwagi na fakt, że do sieci gazowniczej przyłączonych jest 1 273 mieszkań liczącą się pozycją w bilansie ciepła - zużywanego głównie na przygotowanie posiłków oraz na ogrzewanie –  jest gaz płynny. Na podstawie ankiet oszacowano zużycie tego typu paliwa w roku 2007 – tabela 15.

Bilans zaopatrzenia w gaz płynny w roku 2007 w Mg

| wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
|  | Mg |
| jedn. budżetowe UM | 0 |
| podmioty gosp i instytucje | 34 |
| ciepłownie | 0 |
| gospodarstwa domowe | 182 |
| RAZEM | 216 |

## Bilans zaopatrzenia w energię elektryczną

Zużycie energii elektrycznej w 2006 i 2007 r.

| L.p. | Wyszczególnienie odbiorców | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ilość kWh | ilość kWh |
| 1 | Gospodarstwa domowe | 6 114 400 | 6 185 800 |
| 2 | Usługi, handel i drobny przemysł nN | 3 941 400 | 4 080 600 |
| 3 | Przemysł na SN | 11 115 500 | 14 679 000 |
| 4 | Przemysł na WN | 0 | 0 |
| 5 | Oświetlenie uliczne | 354 200 | 309 300 |
| 6 | Razem | 21 525 500 | 25 254 700 |

# Analiza przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Przeprowadzając analizę przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, paliw gazowych i energii elektrycznej przytoczono poniżej wymogi UE określone 
w dyrektywach unijnych, których wytyczne muszą zostać uwzględnione w prawie krajów członkowskich.

Dyrektywy UE mające wpływ na podejmowanie działań racjonalizujących produkcję
i wykorzystanie ciepła i energii elektrycznej.

Regulacje europejskie dot. planowania energetycznego w gminach.

Polityka energetyczna i ochrony środowiska UE jest określona w kilku dyrektywach, które bezpośrednio bądź pośrednio wpływają na planowanie energetyczne w Polsce. Poniżej wymieniono podstawowe dokumenty.

Dyrektywa dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej (96/92/EC) oraz wewnętrznego rynku gazu (98/30/EC), a także nowa Dyrektywa 2003/53/EC dotycząca energii elektrycznej i nowa Dyrektywa 2003/55/EC dotycząca gazu, zmieniające dyrektywy z lat 1996 i 1998, dotyczące rynków wewnętrznych.

Dyrektywy te od czerwca 2004 r. otwierają wewnętrzne rynki energii elektrycznej i gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, a od lipca 2007 r. dla wszystkich odbiorców. Dyrektywy te zawierają też inne elementy wymagające rozwiązań prawnych związanych z oddzieleniem funkcji sieciowych od wytwarzania 
i dostawy, ustanowienia we wszystkich państwach członkowskich organu regulacyjnego o dobrze zdefiniowanych funkcjach, obowiązkiem publikowania taryf sieciowych, obowiązkiem wzmocnienia usług publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do odbiorców wrażliwych na zakłócenia, wprowadzeniem monitoringu bezpieczeństwa dostaw 
i ustaleniem obowiązku cechowania dla paliw mieszanych oraz dostępności danych 
o niektórych emisjach i odpadach.

A. Dyrektywa dotycząca popierania energii elektrycznej wytwarzanej
w odnawialnych źródłach energii na wewnętrznym rynku energii elektrycznej (2001/77/EC).

Strategia UE wymaga, by w roku 2010 łączny udział zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) został podwojony do poziomu 12%. Zakłada się, że udział energii elektrycznej pochodzącej z OZE dojdzie w tym samym okresie do 22%.

Według zapisów dyrektywy Polska ma wyznaczony cel zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% 
w 2010 roku i do 14% w 2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych.

Zapisy dyrektywy mają przełożenie na obecnie obowiązujące przepisy w Polsce, które wymagają odpowiedniego udziału energii elektrycznej w sprzedaży 
w poszczególnych latach (tabela poniżej).

Kwota obligacji w Polsce (w % w odniesieniu do sprzedaży do odbiorców zużywających na własne potrzeby)

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kwota obligacji | 3,1 | 3,6 | 4,3 | 5,4 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

B. Dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej budynków (2002/91/EC).

Celem wprowadzenia Dyrektywy jest promocja poprawy jakości energetycznej budynków w obrębie państw Wspólnoty Europejskiej, przy uwzględnieniu typowych dla danego kraju zewnętrznych i wewnętrznych warunków klimatycznych oraz rachunku ekonomicznego.

Dyrektywa ta ustanawia wymagania dotyczące:

- ram ogólnych dla metodologii obliczeń zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków;

- zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej nowych budynków;

- zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dużych budynków istniejących, podlegających większej renowacji;

- certyfikatu energetycznego budynków

- regularnej kontroli kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach oraz dodatkowo ocena instalacji grzewczych, w których kotły mają więcej jak 15 lat.

C. Dyrektywa dotycząca popierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie ciepła użytecznego na wewnętrznym rynku energetycznym (2004/8/EC).

Celem dyrektywy jest ustalenie ram dla promowania kogeneracji w celu pokonania istniejących barier, ułatwienia elektrociepłowniom penetracji zliberalizowanego rynku i pomocy w mobilizacji niewykorzystanych możliwości poprzez:

- zdefiniowanie jednostek kogeneracyjnych, produktów skojarzenia (energia elektryczna, ciepło, energia mechaniczna) oraz paliw stosowanych w EC;

- zdefiniowanie wysokosprawnej kogeneracji, jako produkcji skojarzonej zapewniającej przynajmniej 10% oszczędności energii w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła;

- wymaganie od państw członkowskich, aby: umożliwiły certyfikację wysokosprawnej kogeneracji i dokonały analizy jej potencjału oraz zarysowały ogólną strategię wykorzystania potencjalnych możliwości rozwoju kogeneracji.

Przy zastosowaniu „procedury komitologicznej” Komisja przedstawi wytyczne dla wdrożenia metodologii określonych w załącznikach do dyrektywy.

D. Dyrektywa dotycząca zasad handlu emisjami gazów cieplarnianych (2003/87/EC).

Wspólnotowe (unijne) Zasady Handlu Emisjami Gazów Cieplarnianych zaczęły być stosowane od stycznia 2005 r. Zgodnie z tymi zasadami państwa członkowskie muszą ustalić limity emisji ze źródeł energii, przydzielając im dopuszczalne poziomy emisji CO2.

Jednym z podstawowych zadań związanych z wdrożeniem unijnych zasad handlu emisjami gazów cieplarnianych było opracowanie przez państwa członkowskie narodowych planów alokacji emisji dla okresu 2005-2007.

#### E. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska naturalnego

W tym zakresie zastosowanie mają dwie dyrektywy:

- Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw,

- Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych pułapów emisji dla niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Dyrektywy te wprowadzają zaostrzone wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń, przede wszystkim w odniesieniu do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, i stanowią poważne wyzwanie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Polski sektor elektroenergetyczny dokonał w ostatnim czasie wiele, aby zmniejszyć uciążliwości dla środowiska naturalnego. Emisje podstawowych zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł spalania paliw w Polsce w większości przypadków nie odbiegają od średnich w krajach Unii Europejskiej. Wyjątkiem jest tylko emisja dwutlenku siarki, co jest konsekwencją szerszego niż w innych krajach korzystania z węgla kamiennego 
i brunatnego do celów energetycznych. Dalsze zaostrzenie norm emisji tego gazu, a od 2016 r. norm emisji tlenków azotu, stwarza poważne problemy dla polskiej elektroenergetyki.

Dopuszczalne wielkości i docelowa redukcja emisji SO2 z istniejących źródeł spalania przedstawia tabela 20.

Dopuszczalne wielkości i docelowa redukcja emisji SO2 z istniejących źródeł spalania

| Kraj | Wielkość emisji SO2 z dużych źródeł spalania paliw w 1980 r. (kilotony) | Dopuszczalna wielkość emisji (kilotony na rok) | % zmniejszenia wielkości emisji w stosunku do emisji z 1980 r. | % zmniejszenia wielkości emisji w stosunku do skorygowanej emisji z 1980 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 |
| Polska | 2087 | 1454 | 1176 | 1110 | -30 | -44 | -47 | -30 | -44 | -47 |

Krajowe poziomy emisji dla SO2, NOx, LZO  oraz NH3, które mają zostać osiągnięte do 2010 r. przedstawia tabela 21.

Krajowe poziomy emisji dla SO2, NOx, LZO  oraz NH3

| Kraj: | SO² kilotony | NOx kilotony | LZO kilotony | NH³ kilotony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 1397 | 879 | 800 | 468 |

F. Dyrektywa w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (2006/32/WE)

Celem dyrektywy (Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG) jest opłacalna ekonomicznie poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii poprzez:

- określenie celów orientacyjnych oraz stworzenie mechanizmów, zachęt i ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych, niezbędnych w celu usunięcia istniejących barier rynkowych i niedoskonałości rynku utrudniających efektywne końcowe wykorzystanie energii;

- stworzenie warunków dla rozwoju i promowania rynku usług energetycznych oraz dla dostarczania odbiorcom końcowym innych środków poprawy efektywności energetycznej.

Dyrektywa ta wyznacza dla krajów UE cel w zakresie oszczędności energii w wysokości 9 % w dziewiątym roku stosowania niniejszej dyrektywy, którego osiągnięcie mają umożliwić opracowane programy i środki w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Państwa Członkowskie zapewniają, by sektor publiczny odgrywał wzorcową rolę w dziedzinie objętej tą dyrektywą. Zapewniają stosowanie przez sektor publiczny środków poprawy efektywności energetycznej, skupiając się na opłacalnych ekonomicznie środkach, które generują największe oszczędności energii w najkrótszym czasie.

W załączniku VI do dyrektywy przedstawiono wykaz kwalifikujących się środków efektywności energetycznej w ramach zamówień publicznych. Sektor publiczny zobowiązany jest do stosowania co najmniej dwóch wymogów podanych poniżej:

- wymogi dotyczące wykorzystywania do oszczędności energetycznych instrumentów finansowych, takich jak umowy o poprawę efektywności energetycznej przewidujące uzyskanie wymiernych i wcześniej określonych oszczędności energii (także gdy administracja publiczna przekazała te obowiązki podmiotom zewnętrznym);

- wymóg zakupu wyposażenia i pojazdów w oparciu o wykazy specyfikacji różnych kategorii wyposażenia i pojazdów charakteryzujących się niskim zużyciem energii przygotowanych przez organy sektora publicznego zgodnie z art. 4 ust. 4, uwzględniając przy tym, w stosownych przypadkach, analizę minimalnych kosztów cyklu eksploatacji lub porównywalne metody zapewniające opłacalność;

- wymóg nabywania urządzeń efektywnych energetycznie w każdym trybie pracy, w tym w trybie oczekiwania, przy uwzględnieniu, w stosownych przypadkach, analizy minimalnych kosztów cyklu eksploatacji lub porównywalnych metod zapewniających opłacalność;

- wymóg zastąpienia istniejącego wyposażenia lub pojazdów wyposażeniem określonym w lit. b) i c) lub też wprowadzenia do nich tego wyposażenia;

- wymóg stosowania audytów energetycznych i wdrażania wynikających z nich opłacalnych ekonomicznie zaleceń;

- wymogi nabywania lub wynajmowania efektywnych energetycznie budynków lub ich części lub wymogi zastąpienia lub wyposażenia nabytych lub wynajętych budynków lub ich części w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej.

## Działania energooszczędne

Poniżej przedstawiono możliwości oszczędzania energii przez odbiorców ciepła, energii elektrycznej i gazu ziemnego na terenie Gminy Piaski.

Działania racjonalizujące gospodarkę energią mogą polegać na :

- zwiększeniu sprawności wytwarzania energii cieplnej – w tym zakresie wymaga się modernizacji źródeł ciepła,

- zmniejszeniu strat przesyłu energii cieplnej, elektrycznej i paliw gazowych. Działania oszczędnościowe polegają na modernizacji sieci dystrybucyjnych, co:

  - w odniesieniu do ciepła związane jest z większą izolacyjnością przewodów, likwidacją przecieków oraz poprawą niezawodności działania systemu ciepłowniczego;

  - w odniesieniu do energii elektrycznej na utrzymywaniu dobrego stanu technicznego sieci i urządzeń transformujących energię, a także - o ile to możliwe –  przesyle energii na podwyższonym napięciu;

  - w odniesieniu do gazu na wymianie rurociągów żeliwnych i stalowych na nowsze, polietylenowe.

- racjonalnym wykorzystaniu dostarczonej energii przez jej odbiorców. Działania będą dotyczyć oszczędzania energii przez bezpośrednich odbiorców energii elektrycznej, cieplnej i gazu ziemnego.

Odbiorcy energii elektrycznej i gazu do celów bytowych (oświetlenie, zasilanie prądem lub gazem sprzętu gospodarstwa domowego) mogą racjonalizować zużycie tych mediów poprzez modernizację instalacji domowych oraz wymianę sprzętu na mniej energochłonny. Zużycie gazu ziemnego, węgla, drewna i energii elektrycznej na potrzeby grzewcze może być racjonalizowane poprzez zmniejszanie zapotrzebowania na ciepło dostarczane do poszczególnych budynków. Racjonalizacja zapotrzebowania ciepła wpływa również na zmniejszenie zużycia paliw i przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Istotne rezerwy energetyczne związane są z możliwościami znacznego zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie budynków. W interesie odbiorców ciepła jest ograniczanie zapotrzebowania  ciepła dostarczanego do ogrzewanych pomieszczeń, bez pogarszania komfortu cieplnego.  Poprawie stanu racjonalnego gospodarowania ciepłem służy także indywidualne opomiarowanie odbiorców ciepła. Inne działania odbiorców ciepła zmierzają do ograniczenia zużycia ciepła poprzez: termomodernizację budynków i reagowanie na rzeczywiste potrzeby cieplne pomieszczeń, które są zależne od warunków klimatycznych panujących na zewnątrz pomieszczeń, poprzez zastosowanie sterowników czasowych i pogodowych.

Obowiązujące przepisy dotyczące wymagań ochrony cieplnej w nowych budynkach wymuszają stosowanie w budownictwie mieszkaniowym materiałów energooszczędnych, co znakomicie obniża zapotrzebowanie ciepła na potrzeby grzewcze.

Ważnym  zabiegiem mającym pośredni wpływ na ograniczenie zużycia ciepła przez odbiorcę jest instalacja zaworów termostatycznych przygrzejnikowych oraz podzielników kosztów lub ciepłomierzy u odbiorców.

Termomodernizacja

Pełna termomodernizacja budynku polega na dokonaniu następujących zabiegów:

- ocieplenie ścian zewnętrznych;

- ocieplenie dachów i stropów;

- ocieplenie stropów nad piwnicami;

- wymiana stolarki budowlanej, w tym wymiana drzwi i okien na szczelne;

- zapewnienie właściwej wentylacji budynku oraz zastosowanie systemów odzysku ciepła wentylowanego.

Biorąc pod uwagę koszt pełnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych działania te sprowadzają się najczęściej do dwóch rodzajów zabiegów, tj. ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki drzwiowej i okiennej.

Zakres wykonanej dotychczas termomodernizacji budynków mieszkalnych i innych oszacowano na podstawie ankiet przeprowadzonych w gospodarstwach domowych oraz podmiotach gospodarczych.

Zabiegi termomodernizacyjne budynków wielorodzinnych (spółdzielczych i komunalnych) wykonane są w ograniczonym zakresie. Niektóre budynki, które zostały docieplone w latach  wcześniejszych, wymagają dalszego docieplenia, aby spełnić obecnie obowiązujące normy cieplne np. budynki SM ocieplone w latach 80 „supremą”.

Stan izolacji cieplnej w budynkach indywidualnych pozostawia wiele do życzenia. Jedynie nowsze budynki posiadają dobrą izolacyjność. Odpowiednie docieplenie budynków zależy od indywidualnego podejścia właściciela i nie wydaje się, aby mogło być w pełni kontrolowane  przez władze samorządowe.

Biorąc pod uwagę wiek istniejących zasobów mieszkaniowych, stopień dotychczas przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych oraz zakładając, że:

- budynki mieszkaniowe wielorodzinne zostanie docieplone do poziomu obecnie obowiązujących norm oraz wyposażone w termozawory i podzielniki kosztów ciepła;

- jedynie 10% budynków wzniesione zostało zgodnie z obowiązującymi normami wymagającymi odpowiedniej izolacji termicznej. Pozostałe zasoby mieszkaniowe charakteryzują się zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepło.

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zostanie docieplone częściowo (60 % ścian zewnętrznych);

- nastąpi spadek zapotrzebowania energii na przygotowanie posiłków o 5 % do 2017 r. i o 10 % do 2027 r., w stosunku do potrzeb z 2007 r. Spadek ten będzie spowodowany z jednej strony wzrostem sprawności urządzeń grzewczych, z drugiej zaś szerszym korzystaniem przez mieszkańców z posiłków przygotowywanych przez placówki gastronomiczne.

- budynki użyteczności publicznej będą ocieplone w niewielkim zakresie, pozwalającym na 5 % oszczędności ciepła w 2017r. w porównaniu z 2007r. i 10% oszczędności ciepła w 2027r.;

- obiekty przemysłowe zostaną docieplone w stopniu podobnym jak budynki użyteczności publicznej, lecz dalsza restrukturyzacja przemysłu, poprawa stanu organizacji i wprowadzenie nowoczesnych technologii spowodują oszczędności energii cieplnej na poziomie ok. 10 % w 2017 r. w porównaniu z 2007 r. i ok. 20% w roku 2027;

Efekty tych zabiegów zostały uwzględnione przy prognozie zapotrzebowania na lata 2017 i 2027.

Wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych zostały określone w Ustawie z dnia 18 grudnia 1998 roku z dnia 18 grudnia 1998 r. o wpieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz.1121 z późn. zm.). Celem wprowadzenia ustawy jest:

- zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków mieszkalnych i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej,

- zmniejszenia strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających ją lokalnych źródłach ciepła, jeżeli zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków.

- całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne.

Ustawa określa również zasady tworzenia Funduszu Termomodernizacji i dysponowania jego środkami. Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia.

Wsparcie to przeznaczone jest dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w wyniku których następuje:

      - ulepszenie budynków, w postaci zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej:

- w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%,

- w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%,

- w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,

      - ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej - co najmniej o 25%,

      - wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej 20% w stosunku rocznym,

      - zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.

Wymogiem wsparcia w trybie tej ustawy jest przeprowadzenie procedury uzyskania premii termomodernizacyjnej, którego podstawą jest wykonanie audytu energetycznego.

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi, gdy:

        - kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekroczy 80% jego kosztów, a okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną nie przekroczy 10 lat,

        - miesięczne raty spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe raty spłaty kredytu.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:

- budynków mieszkalnych,

- budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu,

- lokalnej sieci ciepłowniczej - sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła,

- lokalnego źródła ciepła:

a) kotłowni lub węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,

b) ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków.

## Ocena racjonalizacji sposobów pokrycia zapotrzebowania na ciepło przy wykorzystaniu alternatywnych nośników energii - ciepła sieciowego, gazu, energii elektrycznej

Wybór systemu grzewczego dla nowo budowanego budynku lub podjęcie decyzji o wymianie, czy modernizacji systemu grzewczego w istniejących obiektach opierać się będzie przede wszystkim na indywidualnej ocenie przyszłych kosztów eksploatacji. Przyjmując, że system grzewczy podlegać może wymianie w cyklu 20 do 30 lat, w rozpatrywanym okresie prognozy ok. 50% właścicieli budynków podejmować będzie tego typu decyzje. Szczególnie trudne decyzje podejmować będą wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie kierować się będą indywidualnymi preferencjami, prowadzącymi często do rezygnacji z dostarczania ciepła z lokalnej kotłowni.

Na podejmowanie tych decyzji kluczowy wpływ będą mieć koszty eksploatacji i koszty inwestycji w nowe systemy grzewcze, jak również indywidualne postrzeganie trendu kosztów nośników energii. Koszty ogrzewania w przypadku polskich gospodarstw domowych stanowią ok. 8 – 10% przeciętnych dochodów rocznych. Ten stan rzeczy powoduje, że koszt ogrzewania przeważa przy decyzji o wyborze systemu grzewczego nad uzyskaniem pożądanego komfortu użytkowania, czy działaniami na rzecz ograniczenia emisji produktów spalania.

W warunkach charakterystycznych dla Gminy Piaski jednym z alternatywnych systemów ogrzewania może być ogrzewanie elektryczne za pomocą pomp ciepła oraz dynamicznych pieców akumulacyjnych.

Elektryczne ogrzewanie pomieszczeń

W odróżnieniu od systemów centralnego ogrzewania, zdecentralizowane ogrzewanie elektryczne najlepiej reaguje na zmienne zapotrzebowanie na ciepło i wymagania użytkowników. Daje to ogromne nowe możliwości zbliżenia się do ideału jakim jest takie dozowanie zużycia energii aby ani jedna kilowatogodzina nie została zmarnowana. Każdy obiekt oziębia się w wyniku ucieczki ciepła przez ściany, sufity, okna, drzwi i przez wietrzenie (wentylację). Straty ciepła pokrywane są: pracą ogrzewania, ciepłem słonecznym oraz innymi źródłami ciepła w budynku i ogrzewaniem Nowoczesne budynki w porównaniu z budownictwem tradycyjnym mają o połowę mniejsze zapotrzebowanie na energię. Jednak w nowoczesnych budynkach większy jest procentowy udział strat ciepła na wentylację.

Od wielu lat w Europie prowadzona jest statystyka struktury zużycia energii do celów grzewczych. Wyniki z wielu lat pokazują następujące zużycie:

- Centralne ogrzewanie z piecem gazowym - 206 kWh/(m²rok)

- Centralne ogrzewanie z piecem olejowym - 194 kWh/( m²rok)

- Centralne ogrzewanie (cieplik z centralnej kotłowni miejskiej)  - 150 kWh/(m²rok)

- Dynamiczne ogrzewanie akumulacyjne  - 114 kWh/( m²rok)

- Elektryczne ogrzewanie konwekcyjne - 107 kWh/( m²rok)

Ten wynik pokazuje jasno i wyraźnie małe zużycie jednostkowe dla systemów elektrycznych. Głównym powodem jest ich lepsze dynamiczne dopasowanie do zmiennych warunków pogodowych. W każdym budynku istnieją poza ogrzewaniem także inne źródła ciepła, które powinny być uwzględnione w całkowitym bilansie energii. Należą do nich takie urządzenia jak:  pralki, lodówki, suszarki bielizny, piekarniki, kuchenki mikrofalowe, płyty grzejne i kuchnie gazowe oraz inne czynniki np. promieniowanie słoneczne.

Ogrzewanie akumulacyjne

W ostatnich latach elektryczne ogrzewanie akumulacyjne zyskuje na znaczeniu. Jest to proces powolny ale nieodwracalny. Choć jeszcze niedawno uważano zużywanie energii do celów grzewczych za karygodną rozrzutność. Energia elektryczna zasługuje w pełni na miano szlachetnej gdyż w miejscu zużycia absolutnie nie zanieczyszcza środowiska. Jednak aby konkurować z innymi nośnikami energii trzeba dostarczyć ją po odpowiednio niskiej cenie. Warunek ten jest łatwo spełnić o ile energia ta zostaje dostarczana do użytkownika nocą czyli w czasie gdy spada zapotrzebowanie na energię elektryczną. Bowiem wydajność pracujących elektrowni i przepustowość istniejących linii przesyłowych nie może być w nocy pełni wykorzystana. Jeśli te nadwyżki przeznaczone zostaną na cele grzewcze to nie ma potrzeby budowania nowych elektrowni, czyli takie ogrzewanie nie powoduje zanieczyszczeń środowiska i powinno być ze wszech miar zalecane i popierane.

Warunki te spełniają współczesne dynamiczne ogrzewacze akumulacyjne, które pozwalają na złagodzenie tzw. doliny nocnej. Instalacja ogrzewaczy akumulacyjnych jest nowoczesnym systemem grzewczym spełniającym wszystkie wymogi zarówno dostawcy energii jak i użytkownika. System ten, wykorzystując nowoczesną technikę mikroprocesorową, ma za zadanie zapewnić wymagany przez użytkownika komfort cieplny, zużywając przy tym jak najmniejszą ilość energii. Współczesne ogrzewacze akumulacyjne są estetyczne, trwałe i ekonomiczne. Wykonywane są w różnych wersjach, w tym tak w wersji płaskiej (180 mm), co pozwala na zawieszenie ich na  ścianie pomieszczenia. Wbrew obiegowej opinii oszczędności, jakie wynikają z zastosowania ogrzewania akumulacyjnego, nie kończą się na samej cenie energii. System sterowania i regulacji sprawia, ze ogrzewacze pobiorą tylko tyle energii, ile potrzeba na pokrycie strat ciepła i w porównaniu ze starymi ogrzewaczami może to dać oszczędności rzędu 30-40%.

System sterujący ogrzewaczami akumulacyjnymi uwzględnia poniższe wielkości po to aby zapewnić wymagany komfort po możliwie najniższej cenie.

- Ewentualna różnica między faktyczną a zadaną temperaturą pomieszczenia. Precyzyjne termostaty mogą utrzymać temperaturę w pomieszczeniu z dokładnością do ±0,5°C.

- Czujnik pogodowy mierzy temperaturę powietrza oraz ciepło zmagazynowane w ścianach budynku. Wynik pomiaru określa czas ładowania ogrzewaczy. Układ pomiarowy jest w stanie obliczać temperaturę średnią w ciągu doby, tak aby jesienią i wiosną (zimne noce - ciepłe dni) nie ładować nadmiernie ogrzewaczy.

- Zapas ciepła w każdym ogrzewaczu. Ogrzewacze są ładowane w czasie tańszej taryfy tylko wtedy, gdy zapas ciepła jest zbyt mały, aby zapewnić ciągłość ogrzewania.

Oprócz regulacji temperatury pomieszczenia użytkownik może nastawiać następujące wielkości:

- temperaturę zewnętrzną, poniżej której ogrzewacze rozpoczynają sezon grzewczy,

- temperaturę zewnętrzną, poniżej której ogrzewacze będą ładowane do pełna (każda temperatura zewnętrzna wyższa od nastawionej powodować będzie obniżanie ładowania),

- przełączanie na pracę w systemie ochrony przed spadkiem temperatury poniżej +5(C (zalecane w obiektach sporadycznie używanych).

Rezygnacja z ogrzewania centralnego (olejowego lub węglowego) na rzecz elektrycznego ma jeszcze dwie bardzo istotne zalety. Po pierwsze płaci się w tym wypadku za zużytą energię nie inwestując w opał, a po drugie dostaje niejako w prezencie wolne pomieszczenie,  które  można przeznaczyć do innych celów (hobby, rekreacja, sauna itp.). Ogrzewanie akumulacyjne   jest praktycznie jedynym współczesnym systemem grzewczym nieczułym na kilkugodzinne wyłączenia energii elektrycznej. Każdy inny  system grzewczy (z wyjątkiem pieców węglowych) nie działa gdy zabraknie energii elektrycznej.

###### Dynamiczne ogrzewacze akumulacyjne

Charakterystyka:

- dmuchawa przyśpieszająca wymianę ciepła

- urządzenia te mają zainstalowaną pogodową automatykę ładowania.

- moc zainstalowana większa od mocy grzewczej o około 2,2 raza.

- maksymalna moc grzewcza (dla jednego urządzenia) około 4 kW.

- maksymalna moc zainstalowana (dla jednego urządzenia) 9 kW.

- możliwość regulacji temperatury pomieszczenia i jej okresowego obniżania

Zużycie energii:

-  energia elektryczna do celów grzewczych pobierana jest tylko w czasie trwania taryfy obniżonej. Niewielka ilość energii potrzebna jest w gotowości przez całą dobę do zasilania układów regulacyjnych oraz napędu dmuchawy.

Dla potrzeb dalszej analizy możliwych przedsięwzięć oszczędnościowych obliczono aktualne ceny uzyskania 1 GJ energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania – tabela 19 i wykres 4.

Koszt energii grzewczej użytecznej w zł/GJ

| węgiel | olej opałowy | gaz ziemny | gaz płynny | drewno | pompa ciepła | en.el. II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,33 | 95,66 | 57,29 | 138,34 | 26,04 | 37,43 | 72,22 |

Przyjmując, że pożądanym – ze względu na ograniczenie emisji – jest przejście z kotłowni węglowych i olejowych na gaz ziemny poniżej w tabeli 26 przedstawiono zamienniki wartości węgla, oleju opałowego i gazu płynnego w gazie ziemnym.

Koszt energii grzewczej użytecznej w zł/GJ

Ekwiwalent paliw w tys. m3  gazu ziemnego

| paliwo | Mg | paliwo | tys. m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| węgiel | 1 | gaz ziemny | 0,96* |
| olej opałowy | 1 | gaz ziemny | 1,75* |
| gaz płynny | 1 | gaz ziemny | 1,92* |

* dla gazu Gz - 35

Ponad 60% większy koszt ogrzewania z wykorzystaniem gazu ziemnego w stosunku do ogrzewania węglowego oraz obserwowana tendencja do znacznych wzrostów cen gazu w stosunku do innych nośników energii sprawią, że przechodzenie odbiorców korzystających obecnie z węgla na korzystanie z gazu ziemnego nie będzie postępowało w tempie satysfakcjonującym. Malejące koszty eksploatacji systemów grzewczych w oparciu o pompy ciepła i konkurencyjne ceny przygotowania c.w.u. z wykorzystaniem kolektorów słonecznych oraz przewidywane wspomaganie tych systemów ze strony państwa pozwala przewidywać dynamiczny rozwój tych energooszczędnych systemów.

Bilans zapotrzebowania na paliwa mogą poprawić inwestorzy nowych budynków jednorodzinnych lokalizowanych w zasięgu sieci gazowniczej, którzy będą instalować kotłownie gazowe rezygnując z kotłowni alternatywnych lub korzystać z pomp ciepła.

Na terenie miasta przewiduje się budowę kilkudziesięciu budynków wielorodzinnych z ogrzewaniem z lokalnych kotłowni gazowych lub z wykorzystaniem pomp ciepła.

#### Tendencje zmian systemów grzewczych

Poniżej w tabeli 23 przedstawiono kalkulację kosztów ogrzewania w cyklu życia jednego systemu grzewczego (w cenach bieżących).

Kalkulacja kosztów ogrzewania w cyklu życia jednego systemu grzewczego – ok. 20 lat (w cenach 2007r).

| system grzewczy | grzejniki | instalacja | piec | komin+ przyłą-cze | inwesty-cja | roczne koszty | 20 letnie koszty | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gazowy | 3000 | 1500 | 3000 | 2800 | 10 300 | 3 000 | 60 000 | 70 300 |
| węglowy | 3000 | 1500 | 2000 | 0 | 6500 | 1 867 | 37 333 | 43 833 |
| elektryczny* | 10800 | 300 | 0 | 0 | 11 100 | 4 278 | 85 556 | 96 656 |
| pompa ciepła | 4000 | 6000 | 16000 | 0 | 26 000 | 1 898 | 37 956 | 63 956 |

* do analizy elektrycznych systemów grzewczych przyjęto ogrzewanie piecami elektrycznymi z dynamicznym rozładowaniem

Analiza danych dotyczących kalkulacji kosztów ogrzewania poszczególnych systemów oraz informacji uzyskanych z przeprowadzonych badań ankietowych pozwala wysnuć wniosek, że gros odbiorców preferuje najtańszy pod względem eksploatacji system grzewczy. Utrzymywaniu się indywidualnych kotłowni węglowych w domach jednorodzinnych sprzyja również fakt całodobowego przebywania w nim przynajmniej jednej z dorosłych osób. Dodatkowo do utrzymywania tego typu kotłowni zachęca odbiorców możliwość spalania w niej innego rodzaju paliw – drewna, odpadów drzewnych, zrębków, makulatury oraz śmieci. Taki stan rzeczy nie będzie sprzyjał szybkiemu ograniczeniu niskiej emisji. Natomiast zmianom w kierunku większego wykorzystania gazu ziemnego powinno sprzyjać szereg czynników, takich, jak:

- wzrost zamożności społeczeństwa, a co za tym idzie, przewaga rozwiązań zapewniających pełen komfort użytkowania,

- rosnąca świadomość ekologiczna,

- dostępność do sieci gazowniczej – zwłaszcza na terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

# Możliwości wykorzystania istniejących rezerw energetycznych miasta oraz gospodarki skojarzonej i odnawialnych źródeł energii

W rozdziale tym scharakteryzowano dostępne obecnie na rynku technologie wykorzystujące energię odnawialną do produkcji ciepła oraz oszacowano zasoby tej energii dostępne na terenie Gminy Piaski Omówiono również czynniki sprzyjające rozwojowi tych technologii, jak również bariery, które mogą spowalniać wzrost tego typu instalacji. Szczegółowe analizy dla konkretnych inwestycji powinny być przeprowadzane na etapie opracowywania koncepcji wykorzystania energii w poszczególnych obiektach.

Systemy grzewcze będące w gestii UG Piaski pracują w oparciu o  paliwa gazowe wszędzie tam,  gdzie dociera sieć gazownicza. W innych przypadkach paliwem jest  węgiel.

Uwarunkowania lokalne sprawiają, że zdecydowany wpływ na wybór systemów ogrzewania i związane z tym emisje zanieczyszczeń, mają indywidualni właściciele budynków. Obecnie w polskim systemie prawnym nie ma skutecznych narzędzi do realizacji polityki energetycznej optymalnej z punktu widzenia Gminy. Dostępne środki kształtowania polityki energetycznej to edukacja i promocja pożądanych systemów grzewczych oraz pozyskiwanie lub wskazywanie środków pomocy finansowej dla inwestorów.

## Gospodarka skojarzona

Rozwój gospodarki skojarzonej (jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej) uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Do najważniejszych należą:

- w miarę stałe w skali roku zapotrzebowanie na ciepło (np. w procesach produkcyjnych, pływalnie)

- korzystanie z paliw, których ceny gwarantują opłacalność produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Na terenie Gminy Piaski możliwy jest rozwój gospodarki skojarzonej w dwóch obszarach:

- w zależności od cen gazu ziemnego istnieje możliwość budowy systemów kogeneracyjnych w lokalnych kotłowniach zlokalizowanych w zakładach produkcyjnych i usługowych.

- istnieje możliwość budowy biogazowni produkującej energię elektrycznę tzw. energią „zieloną” i umożliwia uzyskiwanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży tzw. świadectw pochodzenia – „zielonych certyfikatów”.

Rozwój kogeneracji w małych kotłowniach przy obiektach gminnych i budynkach wielorodzinnych z uwagi na niewielkie moce i sezonowość zapotrzebowania na ciepło nie jest opłacalny.

## Odnawialne źródła energii

Ten fragment opracowania zawiera opisy dostępnych technologii wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej obejmujących:

- bezpośrednie lub pośrednie wykorzystanie energii słonecznej;

- wykorzystanie zasobów biomasy;

- wykorzystanie energii wiatru;

- odzysk ciepła odpadowego i wentylowanego.

#### Bezpośrednie lub pośrednie wykorzystanie energii słonecznej

Pomijając takie źródła energii jak przypływy i odpływy oceanów czy też energię z wodnych zbiorników retencyjnych to dla pojedynczego użytkownika w grę wchodzi tylko energia słoneczna lub energia wiatrowa. Energia wiatrowa omówiona jest oddzielnie, więc tu będzie poruszana tylko kwestia pozyskiwania energii słonecznej. Trzeba pamiętać, że ciepło zawarte w ziemi i w wodzie tez jest ciepłem pochodzącym ze słońca. Ale tak czy inaczej do korzystania z energii odnawialnej niezbędna jest pewna część energii elektrycznej, bowiem darmowa energia odnawialna musi być zawsze w jakiś sposób transportowana i uzdatniana.

Poniżej przedstawiono mapę Polski obrazującą wielkość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi.

źródło: www.pitern.pl

Kolektory słoneczne

Jeśli chce się energię ze Słońca pozyskiwać bezpośrednio za pomocą kolektorów słonecznych to trzeba pogodzić się z myślą, że słońce czasem nie daje tyle ciepła ile potrzeba a czasem tak, jak w nocy tu już zupełnie nie. Czyli nie można w ten sposób zapewnić ciągłości ogrzewania. Pewnym rozwiązaniem są zasobniki z wodą, w których to ciepło może być gromadzone. Nie jest ono jednak doskonałe, bo nie jest w stanie pokryć w całości nawet potrzeb w zakresie ciepłej wody użytkowej nie mówiąc już o ogrzewaniu pomieszczeń. Mimo to, kolektory słoneczne zyskują coraz więcej zwolenników. Jednak stanowić one będą zawsze tylko rozwiązanie uzupełniające. W naszej szerokości geograficznej Słońce oferuje około 1000 Watów mocy na każdy metr kwadratowy napromieniowanej powierzchni. Niezależnie od jakości kolektora może on pobrać tylko pewną jej część. Wynika to z faktu, że nagrzany przez słońce kolektor tym więcej traci do otoczenia im jego temperatura jest wyższa od temperatury otaczającego go powietrza. W piękny słoneczny dzień kolektor może z łatwością także nagrzać się do temperatury +100°C. Lecz jeśli rzecz się dzieje na przykład zimą gdy temperatura powietrza wynosi 0°C, to w takim wypadku różnica temperatur kolektor – otoczenie wyniesie 100 stopni (lub jak kto woli 100K) i zgodnie z podanym wykresem sprawność absorpcji spadnie do 30% dla zwykłego kolektora płaskiego natomiast dla najlepszego próżniowego wyniesie ona 45%. Tłumacząc procenty na moce otrzymamy odpowiednio z dostarczanych w piękny słoneczny dzień 1000W  w pierwszym przypadku 350W a w drugim 450W. Nie znaczy to że reszta ciepła zostanie w całości wykorzystana. Po drodze jeszcze się traci około 7 do 10 % tytułem strat na przesyłanie. Ale ta reszta też jest warta wykorzystania. Pogoda jest kapryśna i ilość dni  słonecznych w roku jest zmienna i trudno byłoby podać formułę na ilość dostępnej energii. Najlepiej w takim przypadku posłużyć się statystyką, a ta mówi, że najlepsze i najsprawniejsze kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć rocznie z każdego metra kwadratowego powierzchni czynnej około 450 kWh energii. Więcej się w żaden sposób nie da, bowiem granica wyznaczona jest przez prawa fizyki i pogodę w naszej strefie klimatycznej.

Nasłonecznienie dla rejonu Gminy Piaski wynosi średniorocznie ok. 1000 kWh/m2. Przyjmuje się, że energia Słońca będzie wykorzystana za pomocą kolektorów słonecznych do roku 2027 w 2% gospodarstw domowych (czyli powstanie ponad 80 tego typu instalacji) do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Pompy ciepła

Pochodząca od słońca energia cieplna zmagazynowana w ziemi w wodzie lub w powietrzu ma zbyt niską temperaturę, aby mogła być bezpośrednio używana do ogrzewania.. Dlatego do korzystania z nieprzebranych zasobów energii odnawialnej potrzebne jest odpowiednie nowoczesne wyposażenie techniczne. Takie urządzenia, które są w stanie energię odnawialną pobrać i przekazać do budynku jednocześnie podnosząc jej temperaturę, nazywamy pompami ciepła. Pompy ciepła w przeciwieństwie do innych urządzeń grzewczych takich jak piec olejowy, elektryczny, czy gazowy nic nie wytwarzają. One pobierają energię z otoczenia, czyli jedynie oddają to co pobrały. Nie bez powodu nazwane są one pompami ciepła, a nie generatorami ciepła. System taki nie wymaga konserwacji, nie grozi wybuchem jak piec gazowy i nie wydziela zapachu jak piec olejowy. Pracuje cicho i może być instalowany także w pomieszczeniach użytkowych.

Zadaniem pompy ciepła jest pobranie z otoczenia niskotemperaturowej energii i podwyższeniu jej temperatury do poziomu umożliwiającego ogrzewanie budynków. Korzystają one przy tym z energii elektrycznej lecz stanowi ona tylko pewien procent w ogólnym bilansie energii. Zasada pracy wygląda tak: W wewnętrznym obwodzie pompy ciepła znajduje się czynnik chłodniczy, którym jest specjalna ciecz wrząca w temperaturach poniżej -10°C. W wymienniku do którego dostarczana jest energia cieplna niskotemperaturowa na przykład woda o temperaturze +10°C odbywa się parowanie czynnika chłodniczego. Jak zawsze parowanie jest pobieraniem ciepła z otoczenia. W tym przypadku ciecz parująca ma  na przykład -10°C  i w związku z tym pobiera ciepło od wody i tak „ogrzana” para cieczy mając już temperaturę +3°C jest zasysana przez elektrycznie napędzana sprężarkę. W sprężarce tej odbywa się wzrost ciśnienia. Po opuszczeniu sprężarki para ta ma ciśnienie około 20 bar co jest równoznaczne z podniesieniem jej temperatury do około +70°C. Para o tej temperaturze oddaje ciepło w drugim wymienniku do wody obiegu grzewczego. Oddanie ciepła oznacza jednocześnie zamianę pary w ciecz, czyli jej skroplenie. Dlatego pierwszy z omawianych wymienników jest parownikiem a drugi skraplaczem. Po skropleniu ciecz przechodzi przez zawór rozprężny gdzie następuje gwałtowny spadek ciśnienia i rozpylenie czynnika, który znów zaczyna parować i cykl w ten sposób się zamyka.

Pompa ciepła transportuje energię z otoczenia. Jednocześnie zużywana jest energia elektryczna służąca do napędu sprężarki i pomp obiegowym. Ta energia elektryczna jest też zamieniona na ciepło. Współczynnik efektywności energetycznej jest stosunkiem otrzymanej energii grzewczej do włożonej energii elektrycznej. Im większy jest ten współczynnik tym pompa ciepła pracuje oszczędniej. Wielkość tego współczynnika zależy od konstrukcji pompy ciepła i od temperatury źródła ciepła.  Wielkość tego współczynnika mówi wprost o spodziewanych kosztach ogrzewania. Jeżeli znane jest roczne zapotrzebowanie na ciepło w budynku to po podzieleniu go przez współczynnik efektywności energetycznej otrzymamy w wyniku ilość energii za którą trzeba chcąc nie chcąc, zapłacić. Przypuśćmy, ze mamy budynek prawidłowo izolowany o powierzchni użytkowej 200 m², dla którego wyliczono roczne zużycie energii na poziomie 18.000 kWh. Jeśli współczynnik efektywności wynosi na przykład 4,5 to w tym przypadku należałoby zapłacić tylko za 4.000 kWh.  Najważniejszym zadaniem jest właściwy wybór sposobu pozyskiwania ciepła.  To źródło ciepła decyduje kosztach eksploatacyjnych. Nawet najlepsza pompa ciepła nie zniweluje jego niedoskonałości. Najłatwiej jest korzystać z ciepła wody jeziora lub stawu. Gdy takich możliwości brak, projektowany jest odpowiedni kolektor gruntowy lub stosuje się urządzenia pobierające ciepło z powietrza. Do oddawania ciepła w pomieszczeniu najlepsze jest ogrzewanie podłogowe, które pozwala na ekonomiczną pracę pompy ciepła i daje najwyższy możliwy komfort.  Ogrzewanie podłogowe jest obok kolektora ziemnego najważniejszym składnikiem instalacji grzewczej.

Pompy ciepła gruntowe (solanka/woda)

Najbardziej rozpowszechnione są pompy ciepła pobierające energię z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego przez który  przepływa ciecz niezamarzająca zwana solanką. Pozycje tę na rynku zdobyły ze względu na bardzo dobre parametry eksploatacyjne i niezależność od zmian temperatury zewnętrznej. O ile tylko wydajność źródła ciepła (gruntu) i pompa są właściwie dobrane do potrzeb ogrzewanego budynku, to nawet przy temperaturach zewnętrznych –20°C system będzie pracować prawidłowo.  Energia cieplna pobierana jest z poziomego kolektora gruntowego. Po podniesieniu temperatury w pompie ciepła ogrzana woda zasila układ centralnego ogrzewania pomieszczeń i wężownicę w zasobniku do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła solanka/woda mają współczynnik efektywności energetycznej w zakresie 4 do 5. Najczęściej jako źródło ciepła stosuje się kolektory gruntowe zwane też kolektorami ziemnymi. I nie dzieje się to za sprawą przypadku, gdyż to rozwiązanie posiada dobre parametry energetyczne i jednocześnie jest łatwe do wykonania i do tego niezbyt kosztowne. Dlatego wszędzie tam gdzie tylko pozwala na to powierzchnia działki będą miały one zastosowanie. Kolektor gruntowy nie jest źródłem ciepła, jest tylko wymiennikiem wykonanym z rur ułożonych (zakopanych) w gruncie. Tak naprawdę  to i grunt też nie jest źródłem ciepła, a tylko akumulatorem, który gromadzi energię promieniowania słonecznego i ciepło zawarte w opadach atmosferycznych. W praktyce kolektor ziemny stanowią rury o odpowiedniej długości (1 mb rury to około 20W) podzielone w pętle zakopane na głębokości 1,2 do 1,5 m i połączone ze sobą w jednym punkcie z którego biegną dwie rury o większej średnicy do pomieszczenia w którym pracuje pompa ciepła.

Pompy ciepła wodne (woda/woda)

Pompy ciepła służące do pobierania ciepła z wody gruntowej są konstrukcyjnie identyczne z poprzednio omawianymi pompami typu solanka/woda. Jedyna różnica polega na tym, że o ile w pompie solanka/woda w jej wymienniku krąży niezamarzająca ciecz to w pompie woda/woda przepływa woda gruntowa która jest co prawda schładzana ale nigdy tak żeby zamarzła. W związku z tym układy kontrolne pompy ciepła czuwają nad tym aby awaryjne wyłączenie urządzenia w przypadku gdyby woda dopływająca do pompy ciepła miała temperaturę niższą niż +7°C. Woda gruntowa czerpana jest ze studni zasilającej i doprowadzana do parownika pompy ciepła. Tu odbierane jest zawarte w niej  ciepło a ochłodzona woda odprowadzana jest do studni spustowej Wydajność studni musi gwarantować ciągły pobór wody przy maksymalnym przepływie wody przez pompę ciepła. Wydatek studni zależy od miejscowych uwarunkowań geologicznych. Niezależnie od wszelkich formalności należy w każdym przypadku wykonać analizę wody, aby móc ustalić, czy woda gruntowa nadaje się do użycia w parowniku pompy ciepła. Pompy ciepła solanka/woda maja współczynnik efektywności energetycznej w zakresie 4 do 5. To, rozwiązanie jest najlepsze pod względem energetycznym, ale instalacje te stanowią raczej wyjątek i najczęściej sięga się do kolektorów gruntowych, które są pracochłonne skomplikowane i drogie. Bowiem tylko pozornie źródło ciepła w postaci dwóch studni jest rozwiązaniem prostym. Tak może się wydawać tylko laikowi. Niewiele jest firm studniarskich które mają doświadczenia w wykonywaniu takich prac, a wymagania są bardzo wysokie. Nawet zakładając, ze w danej lokalizacji wody jest pod dostatkiem a w dodatku jest to woda doskonałej jakości to i tak jest jeszcze całą masę problemów jakie trzeba będzie pokonać. Obok wydajności (która musi być zagwarantowana na lata!) zapewnić trzeba absolutną szczelność całego układu. Właściwie prawie tak, jakby był to zamknięty obwód kolektora gruntowego. Bardzo dobrym kompromisem jest czerpanie ciepła ze stawu za pomocą kolektora rurowego zanurzonego w wodzie. W takim przypadku efektywność energetyczna jest prawie taka jak dla pompy ciepła woda/woda, a jednocześnie trwałość i niezawodność taka jak dla pomp solanka/woda.

Pompy ciepła powietrzne (powietrze/woda)

To co dla jednych jest tylko powietrzem, dla drugich jest ważnym źródłem ciepła. Pompy cieplne powietrze/woda wykorzystują energię słoneczną nagromadzoną w powietrzu. A powietrze jest wszędzie. Taka pompa ciepła jest w stanie pobierać energię z powietrza nawet wtedy gdy ono ma temperaturę  -20(C. Jednak ilość uzyskanej energii zależy bardzo od temperatury. Ta sama pompa ciepła będzie oddawać 22 kW przy temperaturze powietrza +35°C  i 6 kW gdy temperatura zewnętrzna spadnie do -20°C. Taka charakterystyka mocy stoi w sprzeczności z potrzebami budynku, gdyż w miarę spadku temperatury zewnętrznej rosną potrzeby grzewcze a spada moc pompy ciepła. Dlatego taki rodzaj pompy jako samodzielne ogrzewanie budynku spotkamy rzadko. Pozornie nic nie stoi na przeszkodzie aby zastosować tak dużą pompę ciepła, która nawet przy  -20°C będzie wystarczająco silna aby sprostać potrzebom, wtedy jednak przy temperaturach wyższych miałaby taka pompa moc kilkakrotnie większa od wymaganej co rodziłoby problemy następne, które to omawiane są w rozdziale 9. Mimo to instalacja pompy typu powietrze/woda ma wiele zalet. Najważniejsza z nich, to niewielkie nakłady na prace budowlane i instalacyjne. Do normalnej instalacji centralnego ogrzewania wystarczy przyłączyć moduł pompy i już można korzystać z nieprzebranych zasobów ciepła zawartego w powietrzu. Odpada konieczność wykonania kosztownych kolektorów czy studni. Jedyną wadą jest niższy współczynnik wydajności w porównaniu z pompami woda/woda lub solanka/woda. Ale efektywność energetyczna dobrze dobranej powietrznej pompy ciepła jest większa niż efektywność kiepskich instalacji pracujących z gruntowym wymiennikiem ciepła.

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

Istnieją także pompy ciepła przeznaczone tylko do podgrzewania wody użytkowej. Mają one formę bojlera gdzie w górnej jego części znajduje się mała pompa ciepła typu powietrze/woda. Jak sama nazwa wskazuje, pompa taka podgrzewa wodę w zasobniku kosztem pobierania ciepła z otaczającego ją powietrza. Parownik ma wtedy postać chłodnicy która zabiera ciepło z powietrza i pompuje go do skraplacza który jako wężownica jest zanurzony w izolowanym termicznie zasobniku. W efekcie woda w zasobniku podgrzewana jest do 65(C za pomocą powietrza (n.p. w piwnicy), które ma około 15(C. Woda w zasobniku podgrzewana jest ciepłem zabranym z powietrza tłoczonego za pomocą wentylatora. Urządzenie ma zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieje nadmiar ciepłego powietrza. Taka sytuacja ma miejsce w kuchniach lokali gastronomicznych lub w piwnicach gdzie istnieje potrzeba utrzymania niskiej temperatury. Takie rozwiązanie ma jeszcze jedną cechę, otóż  podczas schładzania przepływającego powietrza para wodna ulega skropleniu i jest odprowadzana do kanalizacji. Daje to uboczny bardzo pożądany efekt osuszania.

W założeniach przyjęto, że na terenie Gminy Piaski w ciągu najbliższych 20 lat powstanie ok. 30 instalacji wykorzystujących pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody. Instalacje te powstawać będą głównie dla potrzeb grzewczych nowo budowanych budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na odpowiednio dużych działkach oraz w części budynków wielorodzinnych.

Należy również przeanalizować możliwość instalacji pomp ciepła dla ogrzewania obiektów szkolnych i przedszkoli – zwłaszcza w tych, gdzie zachodzi konieczność wymiany kotłowni i instalacji grzewczej – rezygnując z najdroższych w eksploatacji systemów grzewczych korzystających z oleju opałowego i gazu płynnego.

Odzysk ciepła

Gmina Piaski posiada na swoim teranie wiele przedsiębiorstw, w których w procesach produkcyjnych powstają duże ilości ciepła technologicznego (ciepła woda i ogrzane powietrze). Obecnie dostępne są technologie wykorzystujące ciepło odpadowe do ogrzewania pomieszczeń lub ciepłej wody użytkowej. Zakłada się, że powstanie ok. 10 tego typu systemów odzysku w obiektach należących do podmiotów gospodarczych. Działaniom takim sprzyjać będzie wprowadzenie w życie zaleceń wynikających z Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności energetycznej.

Energetyka wodna

Z uwagi na charakterystykę terenu Gminy Piaski nie ma możliwości budowy małych elektrowni wodnych na lokalnych ciekach wodnych.

Energetyka wiatrowa

Zgodnie z danymi na temat wietrzności opracowanymi na podstawie pomiarów z lat 1971 – 2000 rejon gminy Piaski zlokalizowany jest w strefie II o korzystnych warunkach wietrzności.

Strefy energetyczne wiatru w Polsce. Mapa opracowana przez prof. H. Lorenc na podstawie danych pomiarowych z lat 1971-2000.

Gmina Piaski zgodnie z danymi WIOŚ ma warunki wiatrowe lepsze niż pozostałe tereny Wielkopolski. Średnia prędkość wiatru wynosi 4,0 m/s, podczas gdy dla Wielkopolski średnia wynosi 3,5 m/s. Na terenie Gminy Piaski są możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych. Istnieją tereny, które umożliwiają lokalizację farmy wiatrowej z zachowaniem minimalnych odległości od budynków mieszkalnych oraz   możliwość podłączenia do sieci 110kV. Istnieją również warunki do budowy pojedynczych elektrowni wiatrowych o mocy do 1 MW podłączanych do sieci SN.

Odpady komunalne

Odpady komunalne mogą być cennym źródłem energii. Jednak brak akceptacji społecznej dla budowy spalarni śmieci i niski jeszcze współczynnik segregacji odpadów powodują, że wykorzystanie energetyczne odpadów komunalnych nie jest rozpowszechnione.

W ostatnich latach pojawiły się technologie pozwalające na bardziej przyjazne środowisku odzyskiwanie energii. Takim urządzeniem jest generator ciepła do zgazowywania odpadów komunalnych. Wsadem mogą być odpady celulozy, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tzw. positowe odpady komunalne czy odpady medyczne.

Generator ciepła do zgazowywania odpadów pozwala zmniejszyć ilość odprowadzanych odpadów na wysypiska śmieci w ilości ok. 350 Mg/rok z jednoczesnym odzyskiem energii w granicach 540 – 1440 MWh. Wydajność generatora to ok. 200kg/h i moc cieplna ok. 150kW. Wyprodukowane ciepło może być użyte bezpośrednio do ogrzewania nadmuchowego pomieszczeń wielkogabarytowych (hale sportowe, przemysłowe).

Dodatkowo generator ten może służyć do odzysku aluminium z opakowań wielowarstwowych – typu Tetrapak.

Inną technologią odzysku energii z odpadów komunalnych jest pozyskiwanie gazu wysypiskowego i wykorzystywanie go produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Z uzyskanych informacji dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Piaski wynika, że obecnie skład odpadów komunalnych nie może być wykorzystywany do uzyskania energii w wyniku zgazowywania, również nie ma możliwości pozyskiwania gazu wysypiskowego. W przyszłości, po likwidacji znacznej liczby kotłowni węglowych i wprowadzenia wysoko wydajnych systemów segregacji pojawi się – być może – szansa na gromadzenie odpowiedniej ilości masy odpadów nadających się do zgazowywania.

Biomasa i biogaz

Na terenie gminy Piaski nie ma instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji ciepła. Jednak na terenie gminy istnieją warunki do wykorzystania biomasy do ogrzewania. W większych gospodarstwach rolnych o pow. 15 ha można korzystać z nowoczesnych kotłowni opalanych słomą (1 Mg słomy zastępuje ok. 0,5 Mg węgla). W prognozie założono, że do roku 2027 powstanie 20 tego typu kotłowni zużywających 160 Mg słomy rocznie, czyli z obszaru ok. 65 ha zasiewów zbóż. Potencjał wykorzystania słomy do ogrzewania może być znacznie większy bez uszczerbku dla poprawiania struktury gleby.

Na terenie gminy istnieją ograniczone warunki do budowy instalacji produkującej biogaz i produkującej ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Dla funkcjonowania typowej biogazowni potrzeba ok. 600 ha uprawy kukurydzy (czyli ok. 8,2% pow. upraw w gminie). Problemem jest jedynie poszukanie odbiorcy znacznych ilości ciepła.

# Prognoza zapotrzebowania ciepła, paliwa gazowego i energii elektrycznej. Wariantowe propozycje zaopatrzenia gminy w media energetyczne do 2027 r.

## Założenia przyjęte do prognozy

Dla potrzeb opracowania przyjęto 20 letni horyzont prognozy.

Przy opracowywaniu prognozy wykorzystano następujące dokumenty i źródła danych:

- „Polityka energetyczna państwa do roku 2030”,

- „Prognoza demograficzna dla Polski do roku 2030” - GUS,

- informacje z UG Piaski;

- analiza ankiet przeprowadzonych wśród firm i gospodarstw domowych na terenie gminy.

Inne parametry potrzebne do prognozy to opracowanie własne na podstawie dostępnych danych.

#### Ceny i dostępność paliw oraz energii elektrycznej

W skali globalnej w rozpatrywanym okresie (do roku 2027) biorąc pod uwagę zdiagnozowane zasoby paliw ilość paliw (gazu ziemnego, ropy, węgla) w skali globu nie powinno ich zabraknąć. W przypadku energii elektrycznej mogą wystąpić w Polsce pewne niedobory energii wytworzonej. Obecnie energetyka polska dysponuje nadwyżką mocy wytwórczych rzędu 5 000 MW. Jednak w najbliższych latach potencjał wytwórczy może ulec obniżeniu o ok. 6 000 MW, co w kontekście prognozowanego wzrostu zużycia energii elektrycznej może doprowadzić do niedoborów. Prowadzone są analizy możliwości budowy w Polsce elektrowni atomowej (cykl budowy to ok. 10 – 15 lat), trwają również prace nad możliwością rozbudowy transgranicznych sieci przesyłowych w celu zwiększenia możliwości wymiany energii z zagranicą.

W skali kraju dostępność energii elektrycznej jest powszechna, a przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do rozbudowy sieci energetycznej dostosowanej do oczekiwań zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku sieci gazowej przedsiębiorstwa gazownicze uzależniają rozbudowę sieci rozdzielczej od przewidywanego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Miejscowość Piaski i jego peryferie w przeciwieństwie do terenów o mniejszej gęstości zabudowy  – zgodnie z deklaracją WSG – może liczyć na sukcesywną rozbudowę sieci gazowniczej na terenach przewidzianych do rozbudowy budownictwa wielo i jednorodzinnego oraz przemysłu i usług.  Doprowadzenie sieci gazowej do mniejszych miejscowości uzależnione jest od długości nowej sieci i liczby potencjalnych odbiorców grzewczych.

Sieć zaopatrzenia w węgiel, gaz płynny i olej opałowy jest dobrze zorganizowana, podmioty zajmujące się dostawą tych paliw działają na w pełni konkurencyjnym rynku, a podaż tego typu paliw będzie wystarczająca.

Na kształtowanie się popytu na paliwa i energię o wiele większy wpływ niż ich dostępność będą miały ceny. Kluczowym czynnikiem kształtującym ceny paliw będzie cena ropy naftowej – ceny gazu ziemnego są skorelowane z cenami ropy. Nie istnieją precyzyjne prognozy wieloletnich cen paliw. W krótszym okresie specjaliści prognozują dalszy wzrost cen ropy do roku 2010, po czym ceny nieco opadną i ustabilizują się. Taka sytuacja sprawi, że wykorzystanie oleju opałowego i gazu ziemnego oraz płynnego może zostać ograniczone. Ceny energii elektrycznej będą stopniowo zbliżały się do cen europejskich, co skutkować będzie okresowymi wzrostami jej cen nieco powyżej inflacji, trendy wzrostu cen energii elektrycznej mogą zostać wzmocnione koniecznością zakupu praw emisji CO2 przez elektrownie polskie.

Zabiegi termomodernizacyjne

Ponad  40% ankietowanych deklarowało w okresie najbliższych 10 lat przeprowadzenie zabiegów termomodernizacyjnych w swoich budynkach. Zabiegi te polegać będą na ociepleniu ścian i stropów budynków oraz wymiany okien. Szacuje się, że tego typu zabiegi pozwalają osiągnąć średnio około 15% zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Od zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi – wspólnot – nie uzyskano precyzyjnych informacji na temat planów dotyczących zabiegów termomodernizacyjnych. Wykonanie tego typu zabiegów zarządcy wspólnot uzależniają od zdobycia środków na finansowanie przedsięwzięć. Dla potrzeb opracowania przyjęto, że w okresie 10 lat ok. 20% zasobów mieszkaniowych poddane zostanie zabiegom termomodernizacyjnym. Tego typu zabiegi pozwalające ograniczyć koszty ogrzewania będą realizowane tym chętniej, im bardziej wzrastać będą ceny nośników energii.

#### Odzysk ciepła

Obecnie nie są jeszcze stosowane powszechnie systemy odzysku ciepła powstającego w procesach produkcyjnych. Zakłady przetwórstwa spożywczego, masarnie, ubojnie, piekarnie, malarnie wyrzucają duże ilości ciepłych ścieków oraz ogrzanego powietrza. W nadchodzących latach firmy te będą sukcesywnie realizowały projekty odzysku ciepła. W przypadku przeprowadzania remontów obiektów będących w zarządzaniu Gminy (szkoły, przedszkola) należy przewidzieć systemy do odzysku ciepła wentylowanego, w ten sposób można zaoszczędzić ok. 30% energii potrzebnej na ogrzewanie obiektu.

Ciekawym przykładem realizacji odzysku ciepła jest wykorzystanie ciepła wody wodociągowej do ogrzewania budynków z wykorzystaniem pomp ciepła. Takimi projektami zainteresowane są przedsiębiorstwa wodociągowe pozwalające schłodzić o kilka stopni tłoczoną wodę i tym samym zapobiec rozwojowi mikroorganizmów w rurociągach.

#### Zmiany w zapotrzebowaniu na paliwa

W zależności od zmian dochodowości, skali bezrobocia oraz dostępności do sieci gazowniczych i zmian cen nośników energii właściciele obiektów podejmować będą decyzje dotyczące modernizacji lub wymiany systemów grzewczych.

W związku ze wzrostem cen ropy oraz polityką podatkową państwa (podniesienie akcyzy na olej opałowy, wprowadzenie akcyzy na gaz ziemny i węgiel) przewiduje się odchodzenie od ogrzewania olejowego. Większość kotłowni olejowych może pracować po wymianie palników jako kotłownie gazowe, pod  warunkiem, że możliwe jest podłączenie ich do sieci gazowej.

Wraz ze wzrostem dochodowości i możliwością przyłączania się do rozbudowywanej sieci gazowniczej nastąpi wymiana kotłowni węglowych na rzecz kotłowni gazowych.

W przypadku modernizacji indywidualnych kotłowni węglowych obserwowana jest tendencja do stosowania kotłów miałowych ze sterowaniem automatycznym.

W obszarze przygotowywania posiłków (wg producentów sprzętu AGD) prognozuje się tendencję wymiany kuchni gazowych na kuchnie elektryczne, bądź płyty ceramiczne. Ta tendencja daje się już zaobserwować w przypadku budownictwa wielorodzinnego, gdzie ciepło i c.w.u. produkowana jest w lokalnej kotłowni, a wyliczenia pokazują, że nie ma podstaw ekonomicznych doprowadzania gazu ziemnego do poszczególnych mieszkań i zastosowano w nich kuchnie elektryczne, płyty ceramiczne lub elektryczne kuchnie indukcyjne.

Panująca moda na wykorzystywanie kominków spowodowała znaczny wzrost cen drewna opałowego dlatego też nie przewiduje się rozwoju tego typu ogrzewania, jako podstawowego lecz jedynie jako uzupełniające.

Podczas modernizacji budynków oraz w obiektach nowo budowanych przewiduje się wzrost wykorzystywania kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Ta tendencja spowoduje zmniejszenie zużycia gazu lub energii elektrycznej dla zaspokojenia tych potrzeb.

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie systemami grzewczymi z wykorzystaniem pomp ciepła. Przewiduje się, że tego typu systemy będą stosowane do ogrzewania nowo budowanych i modernizowanych obiektów. Warunkiem wykorzystania jest odpowiednia powierzchnia działki przylegającej do budynku lub bliska lokalizacja zbiornika czy cieku wodnego. Rozwojowi instalacji pomp ciepła powinna w najbliższych latach sprzyjać tendencja znacznego wzrostu cen gazu ziemnego oraz przewidywana zmiana systemu dofinansowywania tego typu instalacji efektywnych energetycznie.

#### Wzrost liczby mieszkań

Na podstawie analizy danych oszacowano roczny przyrost liczby mieszkań średniorocznie (w okresie 20 lat) na ok. 12 z uwzględnieniem wyburzanych budynków. Większość z nowych mieszkań powstanie w budynkach jednorodzinnych wybudowanych zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi. Mieszkania te będą podłączone do sieci gazowej i będą korzystały z centralnego systemu ogrzewania w oparciu o kotłownie gazowe lub pompy ciepła. Zwiększy się również wykorzystanie kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

#### Rozwój sektora podmiotów gospodarczych

Zakłada się przyrost netto małych podmiotów gospodarczych na poziomie 6 rocznie. W sektorze dużych podmiotów przyjęto, że w okresie 10 lat powstaną 2 tego typu firm, przy czym przynajmniej niektóre wykorzystywać będą gaz ziemny jako paliwo do produkcji ciepła technologicznego.

#### Rozwój istniejących podmiotów

Po analizie ankiet przeprowadzonych w dużych firmach prognozuje się wzrost zużycia energii elektrycznej na poziomie 5% rocznie. Firmy te przewidują również przeprowadzenie programów zmierzających do oszczędzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania. Zakłada się jednocześnie – zgodnie z deklaracjami ankietowanych firm – szybkie odchodzenie od ogrzewania na bazie oleju opałowego na rzecz gazu ziemnego.

Prognozę demograficzną wg GUS na lata 2003 - 2030 dla powiatu gostyńskiego adaptowano dla Gminy Piaski zawarto w tabeli 22.

Dane demograficzne dla Gminy Piaski na lata 2007-2027

| rok | liczba ludności |
| --- | --- |
| 2007 | 8 388 |
| 2017 | 8 465 |
| 2027 | 8 438 |

Prognoza opracowana dla powiatu średzkiego uwzględnia, oprócz zmian naturalnych (urodzenia i zgony), również zmiany wynikające z migracji wewnątrzpowiatowej i wewnątrzwojewódzkiej.

#### Rozwój systemu gazowniczego

Decyzje podejmowane przez potencjalnych odbiorców zależą od cen tego nośnika – w tej chwili panuje przekonanie (na podstawie obserwacji ścieżki cenowej tego nośnika energii), że ceny gazu będą rosły szybciej od cen substytucyjnych nośników energii.

Według informacji WOSD Sp. z o.o. na terenie Gminy Piaski istnieje możliwość rozbudowy sieci gazowniczej w rejonach rozwijającego się budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego w pobliżu istniejących sieci gazowych.  Wskaźnik kalkulacji ekonomicznej stosowany przez WOSD Sp. z o.o. nie pozwala na przyjęcie założenia, że we wszystkich obszarach (na terenach wiejskich) rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego zostanie przeprowadzona rozbudowa sieci gazowniczej. Minimalne wymogi co do rozbudowy sieci gazowej, to pozyskanie minimum 50 odbiorców grzewczych na 1 km nowej sieci. Niestety wynika z tego, że doprowadzenie sieci gazowej do pozostałych małych miejscowości może być ze względów ekonomicznych niemożliwe.

Dla potrzeb opracowania przyjęto wykonanie prognozy w dwóch wariantach.

Wariant I (optymistyczny) opracowano przy założeniu, że wszelkie czynniki sprzyjające likwidacji kotłowni węglowych i obniżeniu zużycia energii skumulują się. Natomiast przyrost zużycia gazu wynikać będzie z rozwoju sieci gazowej, zwiększonego wykorzystywania gazu do ogrzewania nowo budowanych domów oraz ze zwiększonego zużycia tego paliwa przez podmioty gospodarcze.

Wariant II (realistyczny) zakłada, że czynniki ogólne (ceny nośników energii, dochodowość społeczeństwa) oraz uwarunkowania lokalne będą przyczyną jedynie powolnego zmniejszenia zużycia energii i ograniczonej liczby likwidowanych kotłowni węglowych.

W poniższej tabeli 23 przedstawiono usystematyzowane czynniki i skalę ich oddziaływania na postęp w obniżeniu jednostkowego zapotrzebowania nośników energii.

Opis wariantów

| Czynnik | Wariant I | Wariant II |
| --- | --- | --- |
| ceny nośników energii | nastąpi wzrost cen nośników energii na poziomie wyższym niż inflacja przy jednoczesnym wzroście dochodów ludności i firm | wystąpi dalszy wzrost cen na gaz ziemny i paliwa ropopochodne wyprzedzający inflację, ceny energii elektrycznej dążyć będą do cen europejskich |
| rozwój sieci gazowniczej | do roku 2027 100% budynków Gminy będzie miało dostęp do sieci gazowniczej | tylko 80% budynków będzie miało dostęp do sieci gazowniczej |
| zmiany systemów grzewczych | wystąpi trend wymiany kotłowni węglowych na kotłownie gazowe | ze względu na wzrastające ceny gazu ziemnego większość użytkowników pozostanie przy kotłowniach węglowych |
| zabiegi termomodernizacyjne | wzrost zamożności społeczeństwa spowoduje zwiększenie liczby zabiegów termomodernizacyjnych w starszych obiektach | postęp w realizacji zabiegów termomodernizacyjnych będzie ograniczony |
| niekonwencjonalne źródła energii | polityka państwa oraz wspomaganie finansowe spowodują rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne | ze względu na wysokie koszty inwestycyjne postęp w rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii będzie ograniczony |
| zmiana wyposażenia gospodarstw domowych | stopniowo gospodarstwa domowe zostaną wyposażone w energooszczędne, nowoczesne urządzenia AGD, wystąpi wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku trendu zamiany kuchni gazowych (korzystających z gaz ziemnego i płynnego) na kuchnie elektryczne, wystąpi wzrost liczby instalacji klimatyzacyjnych w gospodarstwach domowych oraz instytucjach i zakładach przemysłowych | użytkowany jest nadal sprzęt AGD o większym zapotrzebowaniu na energię, wzrost zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych jest ograniczony, jedynie nowo budowane mieszkania wyposażane są w sprzęt energooszczędny, |
| rozwój gospodarczy | utrzymuje się względnie wysoki poziom rozwoju gospodarczego, powstają nowe podmioty gospodarcze, zwiększa się zużycie energii elektrycznej na potrzeby produkcji przy jednoczesnym ograniczaniu zużycia energii na potrzeby grzewcze, powszechny dostęp do sieci gazowej spowoduje zanik wykorzystania oleju opałowego | wzrost gospodarczy ulega spowolnieniu, zapotrzebowanie na energię elektryczną jest niewielki, a firmy nie dysponują środkami finansowymi na wdrażanie technologii energooszczędnych |

Oddziaływanie czynników zmian zapotrzebowania na paliwa i energię  2017 W I

| Czynnik zwiększający | oszacowanie | X | wartość | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wzrost liczby mieszkań | ok. X mieszkań rocznie z zapotrzebowaniem ok. 70 GJ każdy | 14 | 9 800 | GJ |
| wzrost liczby mieszkań | gaz ziemny | 140 | 368 | tys m3 |
| wzrost liczby mieszkań | energia elektryczna | 140 | 420 | MWh |
| klimatyzacja | X% mieszkań i obiektów wyposażonych w klimatyzację | 10 | 400 | MWh |
| kuchnie elektryczne | X% mieszkań | 20 | 324 | MWh |
| zwiększenie wyposażenia w sprzęt AGD - zmywarki | X% gospodarstw domowych | 50 | 446 | MWh |
| indywidualne kotłownie gazowe zastępują kotłownie węglowe | X co węglowych przechodzi na gaz ziemny | 200 | 500 | tys. m3 |
| biomasa do ogrzewania | X gospodarstw domowych przechodzi na kotłownię na słomę | 10 | 80 | Mg słomy |
| kotłownie gazowe w gosp. dom . w miejsce olejowych | X mieszkań ogrzewanych z kotłowni gazowych | 10 | 26 | tys. m3 |
| przyrost zużycia en. el w obiektach gminy |  |  | 150 | MWh |
| przyrost zużycia gazu w obiektach gminy |  |  | 60 | tys. m3 |
| rozwój przemysłu | wzrost zużycia gazu |  | 500 | tys. m3 |
| rozwój przemysłu | wzrost zużycia en. el. |  | 3 000 | MWh |

| Czynnik zmniejszający | oszacowanie | X | wartość | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rezygnacja z kuchni gazowych z sieci na rzecz elektrycznych | X% mieszkań | 20 | 7 | tys.m3 |
| rezygnacja z kuchni gazowych propan-butan na rzecz elektrycznych | X% mieszkań | 30 | 32 | Mg gazu płynnego |
| termomodernizacja | X% mieszkań o 17% energii grzewczej | 30 | 6 194 | GJ |
| termomodernizacja | spadek zużycia gazu |  | 200 | tys.m3 |
| termomodernizacja | spadek zużycia węgla |  | 452 | Mg węgla |
| energooszczędny sprzęt AGD | X% gospodarstw domowych wymienia sprzęt na energooszczędny | 40 | 324 | MWh |
| likwidacja kotłowni węglowych | X likwidowanych | 200 | 600 | Mg węgla |
| oświetlenie energooszczędne | X% gospodarstw domowych redukuje o 70% | 40 | 267 | MWh |
| likwidacja kotłowni węglowych i przejście na biomasę | X kotłowni węglowych likwidowane | 5 | 25 | Mg węgla |
| pompy ciepła | X instalacji | 10 | 700 | GJ |
| kolektory słoneczne | X instalacji do ciepłej wody | 30 | 14 | MWh |
| likwidacja kotłowni olejowych w gosp. dom. | X kotłowni olejowych zostaje zlikwidowanych | 11 | 38 | Mg oleju |
| rezygnacja z oleju opałowego w podmiotach | rezygnacja z oleju opałowego |  | 12 | Mg oleju |
| rezygnacja z gazu płynnego w podmiotach |  |  | 16 | Mg gazu płynnego |
| oszczędności en. el. w przemyśle i usługach |  |  | 900 | MWh |
| rezygnacja z węgla w przemyśle i usługach |  |  | 300 | Mg węgla |
| oszczędności gazu. w przemyśle i usługach |  |  | 150 | tys. m3 |
| rezygnacja z węgla w obiektach gminy |  |  | 10 | t węgla |
| rezygnacja z oleju opałowego w obiektach gminy |  |  | 0 | Mg oleju |
| oszczędności w ogrzewaniu obiektów gminy | wykonanie 100%zabiegów termomodernizacyjnych |  | 20 | tys. m3 |
| oszczędności energii na oświetlenie obiektów gminy | wymiana źródeł światła na energooszczędne |  | 180 | MWh |

Zmiany netto do W I    2017

| nośnik energii | jedn. | wartość |
| --- | --- | --- |
| węgiel | Mg | -1 387 |
| olej opałowy | Mg | -50 |
| gaz ziemny | tys. m3 | 1 078 |
| gaz płynny | Mg | -48 |
| energia elektryczna | MWh | 3 056 |
| biomasa | Mg | 80 |

Oddziaływanie czynników zmian zapotrzebowania na paliwa i energię W II   2017

| Czynnik zwiększający | oszacowanie | X | wartość | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wzrost liczby mieszkań | ok. X mieszkań rocznie z zapotrzebowaniem ok. 70 GJ każdy | 14 | 9 800 | GJ |
| wzrost liczby mieszkań | gaz ziemny | 140 | 368 | tys. m3 |
| wzrost liczby mieszkań | energia elektryczna | 140 | 420 | MWh |
| klimatyzacja | X% mieszkań i obiektów wyposażonych w klimatyzację | 5 | 200 | MWh |
| kuchnie elektr. | X% mieszkań | 10 | 162 | MWh |
| zwiększenie wyposażenia w sprzęt AGD - zmywarki | X% gosp domowych | 30 | 268 | MWh |
| indywidualne kotłownie gazowe zastępują kotłownie węglowe | X co węglowych przechodzi na gaz ziemny | 100 | 250 | tys. m3 |
| biomasa do ogrzewania | X gospodarstw domowych przechodzi na kotłownię na słomę | 5 | 40 | Mg słomy |
| kotłownie gazowe w gosp. dom . w miejsce olejowych | X mieszkań ogrzewanych z kotłowni gazowych | 11 | 29 | tys. m3 |
| przyrost zużycia en. el w obiektach gminy |  |  | 20 | MWh |
| przyrost zużycia gazu w obiektach gminy |  |  | 0 | tys. m3 |
| rozwój przemysłu | wzrost zużycia gazu |  | 250 | tys. m3 |
| rozwój przemysłu | wzrost zużycia en. el. |  | 1 800 | MWh |

| Czynnik zmniejszający | oszacowanie | X | wartość | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rezygnacja z kuchni gazowych z sieci na rzecz elektrycznych | X% mieszkań | 5 | 2 | tys.m3 |
| rezygnacja z kuchni gazowych propan-butan na rzecz elektrycznych | X% mieszkań | 10 | 11 | Mg gazu płynnego |
| termomodernizacja | X% mieszkań o 17% energii grzewczej | 20 | 4 129 | GJ |
| termomodernizacja | spadek zużycia gazu |  | 120 | tys.m3 |
| termomodernizacja | spadek zużycia węgla |  | 314 | t węgla |
| energooszczędny sprzęt AGD | X% gospodarstw domowych wymienia sprzęt na energooszczędny | 20 | 162 | MWh |
| likwidacja kotłowni węglowych | X likwidowanych | 100 | 300 | Mg węgla |
| oświetlenie energooszczędne | X% gospodarstw domowych redukuje o 70% | 20 | 133 | MWh |
| likwidacja kotłowni węglowych i przejście na biomasę | X kotłowni węglowych likwidowane | 5 | 25 | Mg węgla |
| pompy ciepła | X instalacji | 5 | 350 | GJ |
| kolektory słoneczne | X instalacji do ciepłej wody | 20 | 9 | MWh |
| likwidacja kotłowni olejowych w gosp. dom. | X kotłowni olejowych zostaje zlikwidowanych | 11 | 38 | Mg oleju |
| rezygnacja z oleju opałowego w podmiotach | rezygnacja z oleju opałowego |  | 12 | Mg oleju |
| rezygnacja z gazu płynnego w podmiotach |  |  | 12 | Mg gazu płynnego |
| oszczędności en. el. w przemyśle i usługach |  |  | 600 | MWh |
| rezygnacja z węgla w przemyśle i usługach |  |  | 300 | Mg węgla |
| oszczędności gazu. w przemyśle i usługach |  |  | 150 | tys. m3 |
| rezygnacja z węgla w obiektach gminy |  |  | 10 | Mg węgla |
| rezygnacja z oleju opałowego w obiektach gminy |  |  | 0 | Mg oleju |
| oszczędności w ogrzewaniu obiektów gminy | wykonanie 100% zabiegów termomodernizacyjnych |  | 10 | tys. m3 |
| oszczędności energii na oświetlenie obiektów gminy | wymiana źródeł światła na energooszczędne |  | 180 | MWh |

Zmiany netto do W II   2017

| nośnik energii | jedn. | wartość |
| --- | --- | --- |
| węgiel | Mg | -949 |
| olej opałowy | Mg | -50 |
| gaz ziemny | tys. m3 | 615 |
| gaz płynny | Mg | -23 |
| energia elektryczna | MWh | 1 785 |
| biomasa | Mg | 40 |

Oddziaływanie czynników zmian zapotrzebowania na paliwa i energię   W I    2027

| Czynnik zwiększający | oszacowanie | X | wartość | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wzrost liczby mieszkań | ok. X mieszkań rocznie z zapotrzebowaniem ok. 70 GJ każdy | 12 | 16 800 | GJ |
| wzrost liczby mieszkań | gaz ziemny | 240 | 631 | tys. m3 |
| wzrost liczby mieszkań | energia elektryczna | 240 | 720 | MWh |
| klimatyzacja | X% mieszkań i obiektów wyposażonych w klimatyzację | 20 | 836 | MWh |
| kuchnie elektr. | X% mieszkań | 40 | 678 | MWh |
| zwiększenie wyposażenia w sprzęt AGD - zmywarki | X% gosp domowych | 70 | 653 | MWh |
| indywidualne kotłownie gazowe zastępują kotłownie węglowe | X co węglowych przechodzi na gaz ziemny | 300 | 750 | tys. m3 |
| biomasa do ogrzewania | X gospodarstw domowych przechodzi na kotłownię na słomę | 20 | 160 | Mg słomy |
| kotłownie gazowe w gosp. dom . w miejsce olejowych | X mieszkań ogrzewanych z kotłowni gazowych | 11 | 29 | tys. m3 |
| przyrost zużycia en. el w obiektach gminy |  |  | 150 | MWh |
| przyrost zużycia gazu w obiektach gminy |  |  | 60 | tys. m3 |
| rozwój przemysłu | wzrost zużycia gazu |  | 1 300 | tys. m3 |
| rozwój przemysłu | wzrost zużycia en. el. |  | 4 000 | MWh |

| Czynnik zmniejszający | oszacowanie | X | wartość | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rezygnacja z kuchni gazowych z sieci na rzecz elektrycznych | X% mieszkań | 10 | 3 | tys.m3 |
| rezygnacja z kuchni gazowych propan-butan na rzecz elektrycznych | X% mieszkań | 50 | 53 | Mg gazu płynnego |
| termomodernizacja | X% mieszkań o 17% energii grzewczej | 70 | 14 453 | GJ |
| termomodernizacja | spadek zużycia gazu |  | 400 | tys.m3 |
| termomodernizacja | spadek zużycia węgla |  | 1 117 | Mg węgla |
| energooszczędny sprzęt AGD | X% gospodarstw domowych wymienia sprzęt na energooszczędny | 70 | 593 | MWh |
| likwidacja kotłowni węglowych | X likwidowanych | 300 | 900 | Mg węgla |
| oświetlenie energooszczędne | X% gospodarstw domowych redukuje o 70% | 60 | 418 | MWh |
| likwidacja kotłowni węglowych i przejście na biomasę | X kotłowni węglowych likwidowane | 20 | 100 | Mg węgla |
| pompy ciepła | X instalacji | 30 | 2 100 | GJ |
| kolektory słoneczne | X instalacji do ciepłej wody | 80 | 36 | MWh |
| likwidacja kotłowni olejowych w gosp. dom. | X kotłowni olejowych zostaje zlikwidowanych | 11 | 38 | Mg oleju |
| rezygnacja z oleju opałowego w podmiotach | rezygnacja z oleju opałowego |  | 12 | Mg oleju |
| rezygnacja z gazu płynnego w podmiotach |  |  | 34 | Mg gazu płynnego |
| oszczędności en. el. w przemyśle i usługach |  |  | 900 | MWh |
| rezygnacja z węgla w przemyśle i usługach |  |  | 300 | Mg węgla |
| oszczędności gazu. w przemyśle i usługach |  |  | 150 | tys. m3 |
| rezygnacja z węgla w obiektach gminy |  |  | 10 | Mg węgla |
| rezygnacja z oleju opałowego w obiektach gminy |  |  | 0 | Mg oleju |
| oszczędności w ogrzewaniu obiektów gminy | wykonanie 100% zabiegów termomodernizacyjnych |  | 20 | tys. m3 |
| oszczędności energii na oświetlenie obiektów gminy | wymiana źródeł światła na energooszczędne |  | 180 | MWh |

Zmiany netto do W I    2027

| nośnik energii | jedn. | wartość |
| --- | --- | --- |
| węgiel | Mg | -2 427 |
| olej opałowy | Mg | -50 |
| gaz ziemny | tys. m3 | 2 197 |
| gaz płynny | Mg | -87 |
| energia elektryczna | MWh | 4 909 |
| biomasa | Mg | 160 |

Oddziaływanie czynników zmian zapotrzebowania na paliwa i energię  W II   2027

| Czynnik zwiększający | oszacowanie | X | wartość | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wzrost liczby mieszkań | ok. X mieszkań rocznie z zapotrzebowaniem ok. 70 GJ każdy | 12 | 16 800 | GJ |
| wzrost liczby mieszkań | gaz ziemny | 240 | 631 | tys. m3 |
| wzrost liczby mieszkań | energia elektryczna | 240 | 720 | MWh |
| klimatyzacja | X% mieszkań i obiektów wyposażonych w klimatyzację | 10 | 418 | MWh |
| kuchnie elektr. | X% mieszkań | 30 | 509 | MWh |
| zwiększenie wyposażenia w sprzęt AGD - zmywarki | X% gosp domowych | 50 | 466 | MWh |
| indywidualne kotłownie gazowe zastępują kotłownie węglowe | X co węglowych przechodzi na gaz ziemny | 200 | 500 | tys. m3 |
| biomasa do ogrzewania | X gospodarstw domowych przechodzi na kotłownię na słomę | 10 | 80 | Mg słomy |
| kotłownie gazowe w gosp. dom . w miejsce olejowych | X mieszkań ogrzewanych z kotłowni gazowych | 11 | 29 | tys. m3 |
| przyrost zużycia en. el w obiektach gminy |  |  | 150 | MWh |
| przyrost zużycia gazu w obiektach gminy |  |  | 60 | tys. m3 |
| rozwój przemysłu | wzrost zużycia gazu |  | 800 | tys. m3 |
| rozwój przemysłu | wzrost zużycia en. el. |  | 2 500 | MWh |

| Czynnik zmniejszający | oszacowanie | X | wartość | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rezygnacja z kuchni gazowych z sieci na rzecz elektrycznych | X% mieszkań | 10 | 3 | tys. m3 |
| rezygnacja z kuchni gazowych propan-butan na rzecz elektrycznych | X% mieszkań | 30 | 32 | Mg gazu płynnego |
| termomodernizacja | X% mieszkań o 17% energii grzewczej | 50 | 10 324 | GJ |
| termomodernizacja | spadek zużycia gazu |  | 300 | tys.m3 |
| termomodernizacja | spadek zużycia węgla |  | 784 | Mg węgla |
| energooszczędny sprzęt AGD | X% gospodarstw domowych wymienia sprzęt na energooszczędny | 50 | 424 | MWh |
| likwidacja kotłowni węglowych | X likwidowanych | 200 | 600 | Mg węgla |
| oświetlenie energooszczędne | 80% gospodarstw domowych redukuje o 70% | 50 | 348 | MWh |
| likwidacja kotłowni węglowych i przejście na biomasę | X kotłowni węglowych likwidowane | 10 | 50 | Mg węgla |
| pompy ciepła | X instalacji | 10 | 700 | GJ |
| kolektory słoneczne | X instalacji do ciepłej wody | 15 | 7 | MWh |
| likwidacja kotłowni olejowych w gosp. dom. | X kotłowni olejowych zostaje zlikwidowanych | 11 | 38 | Mg oleju |
| rezygnacja z oleju opałowego w podmiotach | rezygnacja z oleju opałowego |  | 12 | Mg oleju |
| rezygnacja z gazu płynnego w podmiotach |  |  | 24 | Mg gazu płynnego |
| oszczędności en. el. w przemyśle i usługach |  |  | 700 | MWh |
| rezygnacja z węgla w przemyśle i usługach |  |  | 300 | Mg węgla |
| oszczędności gazu. w przemyśle i usługach |  |  | 150 | tys. m3 |
| rezygnacja z węgla w obiektach gminy |  |  | 10 | Mg węgla |
| rezygnacja z oleju opałowego w obiektach gminy |  |  | 0 | Mg oleju |
| oszczędności w ogrzewaniu obiektów gminy | wykonanie 100% zabiegów termomodernizacyjnych |  | 20 | tys. m3 |
| oszczędności energii na oświetlenie obiektów gminy | wymiana źródeł światła na energooszczędne |  | 180 | MWh |

Zmiany netto do W II    2027

| nośnik energii | jedn. | wartość |
| --- | --- | --- |
| węgiel | Mg | -1 744 |
| olej opałowy | Mg | -50 |
| gaz ziemny | tys. m3 | 1 547 |
| gaz płynny | Mg | -56 |
| energia elektryczna | MWh | 3 104 |
| biomasa | Mg | 80 |

## Prognoza zapotrzebowania energii

Bilans zaopatrzenia w ciepło obejmuje produkcję i zużycie ciepła na terenie gminy.

- kotłownie indywidualne (budynki jednorodzinne);

- kotłownie spółdzielni mieszkaniowej;

- kotłownie lokalne w budynkach użyteczności publicznej, handlowych, usługowych;

- źródła indywidualne mieszkańców gminy, których mieszkania wyposażone są w piece grzewcze, kuchnie (węglowe, gazowe, elektryczne), instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Konsumentami ciepła w gminie Piaski są:

  - zakłady przemysłowe i instytucje,

  - budownictwo mieszkaniowe,

  - budownictwo użyteczności publicznej, rzemiosło, handel i usługi.

Bilans nośników energii na rok 2017 wg wariantu I w jednostkach naturalnych

| Wyszczególnienie | węgiel | olej opałowy | gaz ziemny | gaz płynny | biomasa | en. elektr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Mg | tys. nm3 | Mg | Mg | MWh |
| jedn. budżetowe UMiG | 36 | 0 | 284 | 0 | 0 | 871 |
| podmioty gosp i instytucje | 0 | 0 | 819 | 18 | 65 | 20 268 |
| ciepłownie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 3 263 | 0 | 2 274 | 150 | 1910 | 7 172 |
| RAZEM | 3 300 | 0 | 3 377 | 168 | 1 975 | 28 311 |

Bilans nośników energii na rok 2017 wg wariantu I w GJ

| Wyszczególnienie | węgiel | olej opałowy | gaz ziemny | gaz płynny | biomasa | en. el. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ |
| jedn. budżetowe UMiG | 903 | 0 | 7 243 | 0 | 0 | 3 137 |
| podmioty gosp i instytucje | 0 | 0 | 20 883 | 828 | 845 | 72 964 |
| ciepłownie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 81 585 | 0 | 57 983 | 6 915 | 24 830 | 25 818 |
| RAZEM | 82 488 | 0 | 86 109 | 7 743 | 25 675 | 101 918 |

Bilans nośników energii na rok 2017 wg wariantu II w jednostkach naturalnych

| Wyszczególnienie | węgiel | olej opałowy | gaz ziemny | gaz płynny | biomasa | en. el. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Mg | tys. nm3 | Mg | Mg | MWh |
| jedn. budżetowe UM | 36 | 0 | 234 | 0 | 0 | 741 |
| podmioty gosp. i instytucje | 0 | 0 | 569 | 22 | 65 | 19 368 |
| ciepłownie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 3 701 | 0 | 2 111 | 171 | 1 870 | 6 931 |
| RAZEM | 3 737 | 0 | 2 914 | 193 | 1 935 | 27 040 |

Bilans nośników energii na rok 2017 wg wariantu II w GJ

| Wyszczególnienie | węgiel | olej | gaz | gaz płynny | biomasa | en. el. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ |
| jedn. budżetowe UM | 903 | 0 | 5 968 | 0 | 0 | 2 669 |
| podmioty gosp. i instytucje | 0 | 0 | 14 508 | 1 012 | 845 | 69 724 |
| ciepłownie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 92 530 | 0 | 53 842 | 7 886 | 24 310 | 24 952 |
| RAZEM | 93 433 | 0 | 74 319 | 8 898 | 25 155 | 97 344 |

Bilans nośników energii na rok 2027 wg wariantu I w jednostkach naturalnych

| Wyszczególnienie | węgiel | olej | gaz | gaz płynny | biomasa | en. el. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Mg | tys. nm3 | Mg | Mg | MWh |
| jedn. budżetowe UM | 36 | 0 | 284 | 0 | 0 | 871 |
| podmioty gosp. i instytucje | 0 | 0 | 1 619 | 0 | 65 | 21 268 |
| ciepłownie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 2 223 | 0 | 2 593 | 129 | 1 990 | 8 025 |
| RAZEM | 2 259 | 0 | 4 496 | 129 | 2 055 | 30 164 |

Bilans nośników energii na rok 2027 wg wariantu I w GJ

| Wyszczególnienie | węgiel | olej | gaz | gaz płynny | biomasa | en. el. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ |
| jedn. budżetowe UM | 903 | 0 | 7 243 | 0 | 0 | 3 137 |
| podmioty gosp. i instytucje | 0 | 0 | 41 283 | 0 | 845 | 76 564 |
| ciepłownie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 55 575 | 0 | 66 112 | 5 943 | 25 870 | 28 890 |
| RAZEM | 56 478 | 0 | 114 639 | 5 943 | 26 715 | 108 590 |

Bilans nośników energii na rok 2027 wg wariantu II w jednostkach naturalnych

| Wyszczególnienie | węgiel | olej | gaz | gaz płynny | biomasa | en. el. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Mg | tys. nm3 | Mg | Mg | MWh |
| jedn. budżetowe UM | 36 | 0 | 284 | 0 | 0 | 871 |
| podmioty gosp. i instytucje | 0 | 0 | 1 119 | 10 | 65 | 19 968 |
| ciepłownie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 2 906 | 0 | 2 443 | 150 | 1 910 | 7 520 |
| RAZEM | 2 942 | 0 | 3 846 | 160 | 1 975 | 28 359 |

Bilans nośników energii na rok 2027 wg wariantu II w GJ

| Wyszczególnienie | węgiel | olej | gaz | gaz płynny | biomasa | en. el. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ |
| jedn. budżetowe UM | 903 | 0 | 7 243 | 0 | 0 | 3 137 |
| podmioty gosp. i instytucje | 0 | 0 | 28 533 | 460 | 845 | 71 884 |
| ciepłownie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 72 650 | 0 | 62 287 | 6 915 | 24 830 | 27 071 |
| RAZEM | 73 553 | 0 | 98 064 | 7 375 | 25 675 | 102 091 |

Prognoza zużycia paliw w latach 2017 - 2027

W zależności od wariantu zmiany zapotrzebowania na paliwa przedstawiają się następująco:

- Węgiel - w wariancie I do roku 2017 nastąpi zmniejszenie zużycia o 30%, natomiast do roku 2027 zmniejszenie o 52%. W wariancie II do roku 2017 zużycie zostanie zmniejszone o 20%, a do roku 2027 zmniejszone o 37%, w stosunku do roku bazowego 2007.

- Olej opałowy – we wszystkich wariantach zakłada się całkowitą rezygnację z tego typu paliwa zarówno w budynkach mieszkalnych jak i w podmiotach gospodarczych i usługach.

- Gaz płynny - w wariancie I do roku 2017 nastąpi zmniejszenie zużycia o 22%, natomiast do roku 2027 zmniejszenie o 40%. W wariancie II do roku 2017 zmniejszenie o 10%, a do roku 2027 zmniejszenie o 26%, w stosunku do roku bazowego 2007. Zmiany te nastąpią w wyniku używania do gotowania gazu ziemnego i energii elektrycznej.

## Prognoza zapotrzebowania paliw gazowych

Zapotrzebowanie na gaz ziemny uzależnione jest od dwóch kluczowych czynników – cen nośników substytucyjnych oraz dostępu do sieci gazowniczej. Siłę oddziaływania tych czynników opisano w rozdziale opisującym założenia do prognozy.

Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny

| Wyszczególnienie | 2007 | 2017W I | 2027 W I | 2007 W II | 2027 W II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tys. nm3 | tys. nm3 | tys. nm3 | tys. nm3 | tys. nm3 |
| jedn. budżetowe UM | 244 | 284 | 284 | 234 | 284 |
| podmioty gosp. i instytucje | 469 | 819 | 1 619 | 569 | 1 119 |
| ciepłownie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 1 586 | 2 274 | 2 593 | 2 111 | 2 443 |
| RAZEM | 2 299 | 3 377 | 4 496 | 2 914 | 3 846 |

Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny (w tys. nm3) na lata 2017 – 2027

W zależności od wariantu przyrost zużycia gazu ziemnego wynosi dla wariantu I do roku 2017 - 47%,  a do roku 2027 – 96%. Odpowiednio dla wariantu II do roku 2017 –  27%,  a do roku 2027 – 67%. Tak znaczne wzrosty zużycia gazu ziemnego wynikają z przyjętego założenia: nowo budowane mieszkania korzystają w zdecydowanej większości z gazu ziemnego, faktu zwiększenia dostępu do sieci gazowniczej oraz tendencji do likwidacji kotłowni węglowych.

## Prognoza zapotrzebowania energii elektrycznej

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

| Wyszczególnienie | 2007 | 2017 W I | 2027 W I | 2017 W II | 2027 W II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
| jedn. budżetowe UM | 901 | 871 | 871 | 741 | 871 |
| podmioty gosp i instytucje | 18 168 | 20 268 | 21 268 | 19 368 | 19 968 |
| ciepłownie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gospodarstwa domowe | 6 186 | 7 172 | 8 025 | 6 931 | 7 520 |
| RAZEM | 25 255 | 28 311 | 30 164 | 27 040 | 28 359 |

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną (w MWh) na lata 2017 -2027

W zależności od wariantu przyrost zużycia energii elektrycznej wynosi dla wariantu I do roku 2017 - 12%,  a do roku 2027 – 19%. Dla wariantu II do roku 2017 - 7%,  a do roku 2027 – 12%. Powyższe przyrosty odpowiadają prognozom zużycia energii i są zbieżne z danymi „Polityki energetycznej Polski do roku 2025”

# Ocena oddziaływania na środowisko proponowanych wariantów zaopatrzenia gminy w energię

## Wymagania dotyczące powietrza

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązkiem zakładu emitującego zanieczyszczenia do atmosfery jest posiadanie decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń. Decyzja ta określa rodzaje i ilość substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza, określone w mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych, przy zawartości tlenu w gazach odlotowych:

- 6 % dla paliw stałych;

- 3 % dla paliw ciekłych i gazowych.

Dopuszczalne do wprowadzenia do powietrza ilości zanieczyszczeń ze spalania paliw dla poszczególnych kategorii źródeł określają Załączniki 1, 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r.).

W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia określono dopuszczalne emisje dla źródeł, do których pierwsze pozwolenie na budowę lub odpowiednik tego pozwolenia wydano przed dniem 1 lipca 1987 r., zwane "źródłami istniejącymi", w załączniku 2 - źródeł, dla których pierwsze pozwolenie na budowę wydano po dniu 30 czerwca 1987 r., zwane "źródłami nowymi", jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono przed dniem 27 listopada 2002 r., a źródła zostały oddane do użytkowania nie później niż do dnia 27 listopada 2003 r., zaś załącznik nr 3 określa standardy emisyjne:

- ze źródeł nowych, dla których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono po dniu 26 listopada 2002 r. lub które zostały oddane do użytkowania po dniu 27 listopada 2003 r.,

- z turbin gazowych, dla których decyzje o pozwoleniu na budowę wydano po dniu 30 czerwca 2002 r. lub które zostały oddane do użytkowania po dniu 27 listopada 2003 r.,

- ze źródeł istotnie zmienionych po dniu 27 listopada 2003 r. w sposób zgodny z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Pozwolenie określa:

- rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom,

- wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania,

- maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności 
w przypadku rozruchu i unieruchomienia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach oraz warunki emisji,

- rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw,

- źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii,

- zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji,

- sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane,

- sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych, o których mowa w pkt 6, organowi właściwemu do wydania pozwolenia,

- wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

Ponadto, może określać:

1)  sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji,

2)  wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń.

Brak aktualnej decyzji o emisji dopuszczalnej lub przekroczenie wielkości emisji określonej w decyzji powodują konieczność zapłacenia odpowiednich kar.

Zgodnie z art. 281. pkt. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. zm.) do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa albo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

## Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 03.55.477 z dnia 31 marca 2003 r.) określa wysokość jednostkowych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powstałych w wyniku energetycznego spalania paliw wiąże się z koniecznością wnoszenia opłat za te zanieczyszczenia. Podane w Rozporządzeniu stawki dotyczą sytuacji, gdy wielkości emitowanych zanieczyszczeń mieszczą się w granicach określonych w "decyzji o emisji dopuszczalnej". Przestrzeganie wymogów decyzji posiadanej przez zakład (kotłownię), a dotyczącej emisji dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, podlega okresowym pomiarowym badaniom. W przypadku stwierdzenia przekroczeń
w stosunku do posiadanej przez zakład (kotłownię) "decyzji o dopuszczalnej emisji" Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na ten zakład (kotłownię) karę pieniężną.

Jednostkowe stawki opłat dla typowych zanieczyszczeń powstających podczas energetycznego spalania paliw w źródłach o łącznej wydajności cieplnej powyżej:

- 0,5 MWt opalanych węglem kamiennym lub olejem ;

- 1,0 MWt opalanych koksem, drewnem lub gazem

przedstawiono w tabeli 52.

- Stawki opłat za zanieczyszczenia

| Lp. | Rodzaj wprowadzanych zanieczyszczeń | jednostkowa stawka zł/kg |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2000 r | od 1 kwietnia 2003 |
| 1 | dwutlenek siarki – SO2 | 0,34 | 0,40 |
| 2 | tlenki azotu - NOx | 0,34 | 0,40 |
| 3 | pyły ze spalania paliw | 0,23 | 0,26 |
| 4 | tlenek węgla - CO | 0,09 | 0,105 |
| 5 | dwutlenek węgla 1 - CO2 | 0,18 | 0,21 |

1 – dla dwutlenku węgla cena za Mg

## Dane i założenia do obliczeń emisji zanieczyszczeń

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto ilości paliw określone w rozdziale dotyczącym prognozy zapotrzebowania na nośniki energii z uwzględnieniem zmian w obu wariantach na lata 2017 i 2027.

## Obliczenia emisji zanieczyszczeń

Wartości wskaźników emisji przyjęte dla potrzeb opracowania

- Wskaźniki emisji (uśrednione) dla węgla

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg/Mg | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| NOx | kg/Mg | 7,6 | 1,4 | 7,6 | 7,6 |
| pył | kg/Mg | 22,6 | 22,9 | 22,7 | 22,7 |
| CO | kg/Mg | 2,4 | 83,9 | 2,37 | 2,37 |
| CO2 | kg/Mg | 2 512,0 | 2 512,0 | 2512 | 2512 |

- Wskaźniki emisji (uśrednione) dla gazu ziemnego

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg/Mg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| NOx | kg/Mg | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 1,9 |
| pył | kg/Mg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CO | kg/Mg | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,7 |
| CO2 | kg/Mg | 1 838,7 | 1 838,7 | 1838,7 | 1838,7 |

- Wskaźniki emisji (uśrednione) dla  oleju opałowego

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg/Mg | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| NOx | kg/Mg | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,3 |
| pył | kg/Mg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CO | kg/Mg | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 0,9 |
| CO2 | kg/Mg | 3 172,7 | 3 172,7 | 3172,7 | 3172,7 |

- Wskaźniki emisji (uśrednione) dla gazu płynnego

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg/Mg | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| NOx | kg/Mg | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| pył | kg/Mg | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CO | kg/Mg | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| CO2 | kg/Mg | - | 2 951,0 | 2 951,0 | 2 951,0 |

- Wskaźniki emisji (uśrednione) dla drewna i słomy

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg/Mg | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| NOx | kg/Mg | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| pył | kg/Mg | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| CO | kg/Mg | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| CO2* | kg/Mg | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* dla biomasy przyjmuje się zerową emisję dwutlenku węgla.

- Emisja zanieczyszczeń - stan obecny 2007r.

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg | 0 | 28 004 | 1 992 | 295 | 30 291 |
| NOx | kg | 0 | 8 737 | 3 256 | 804 | 12 797 |
| pył | kg | 0 | 99 386 | 6 810 | 1 046 | 107 242 |
| CO | kg | 0 | 366 906 | 1 160 | 280 | 368 346 |
| CO2 | kg | 0 | 14 475 903 | 1 754 257 | 564 545 | 16 794 706 |

- Emisja zanieczyszczeń - prognoza 2017 WI

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg | 0 | 20 886 | 0 | 231 | 21 117 |
| NOx | kg | 0 | 8 005 | 1 570 | 803 | 10 378 |
| pył | kg | 0 | 74 732 | 0 | 819 | 75 551 |
| CO | kg | 0 | 277 333 | 632 | 284 | 278 249 |
| CO2 | kg | 0 | 12 822 154 | 1 558 914 | 612 973 | 14 994 041 |

- Efekt ekologiczny - prognoza 2017 WI

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM | RAZEM | spadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg | 0 | 7 118 | 1 992 | 64 | 9 174 | 30,3% |
| NOx | kg | 0 | 732 | 1 686 | 2 | 2 419 | 18,9% |
| pył | kg | 0 | 24 654 | 6 810 | 227 | 31 691 | 29,6% |
| CO | kg | 0 | 89 572 | 529 | -4 | 90 097 | 24,5% |
| CO2 | kg | 0 | 1 653 749 | 195 343 | -48 428 | 1 800 665 | 10,7% |

Emisja zanieczyszczeń - prognoza 2017 W II

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg | 0 | 23 688 | 0 | 231 | 23 919 |
| NOx | kg | 0 | 8 455 | 1 115 | 710 | 10 280 |
| pył | kg | 0 | 84 757 | 0 | 819 | 85 577 |
| CO | kg | 0 | 313 916 | 470 | 249 | 314 634 |
| CO2 | kg | 0 | 13 685 682 | 1 111 043 | 521 038 | 15 317 763 |

- Efekt ekologiczny - prognoza 2017 W II

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM | RAZEM | spadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg | 0 | 4 316 | 1 992 | 64 | 6 372 | 21,0% |
| NOx | kg | 0 | 282 | 2 140 | 95 | 2 517 | 19,7% |
| pył | kg | 0 | 14 629 | 6 810 | 227 | 21 666 | 20,2% |
| CO | kg | 0 | 52 990 | 691 | 31 | 53 711 | 14,6% |
| CO2 | kg | 0 | 790 221 | 643 214 | 43 507 | 1 476 942 | 8,8% |

- Emisja zanieczyszczeń - prognoza 2027 W I

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg | 0 | 14 227 | 0 | 231 | 14 458 |
| NOx | kg | 0 | 6 921 | 3 011 | 803 | 10 735 |
| pył | kg | 0 | 50 907 | 0 | 819 | 51 726 |
| CO | kg | 0 | 190 402 | 1 133 | 284 | 191 820 |
| CO2 | kg | 0 | 10 732 545 | 2 976 756 | 612 973 | 14 322 275 |

- Efekt ekologiczny - prognoza 2027 W I

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM | RAZEM | spadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg | 0 | 13 776 | 1 992 | 64 | 15 832 | 52,3% |
| NOx | kg | 0 | 1 816 | 244 | 2 | 2 062 | 16,1% |
| pył | kg | 0 | 48 479 | 6 810 | 227 | 55 516 | 51,8% |
| CO | kg | 0 | 176 503 | 27 | -4 | 176 526 | 47,9% |
| CO2 | kg | 0 | 3 743 358 | -1 222 499 | -48 428 | 2 472 431 | 14,7% |

- Emisja zanieczyszczeń - prognoza 2027 W II

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg | 0 | 18 598 | 0 | 231 | 18 829 |
| NOx | kg | 0 | 7 731 | 2 107 | 803 | 10 641 |
| pył | kg | 0 | 66 547 | 0 | 819 | 67 367 |
| CO | kg | 0 | 247 574 | 816 | 284 | 248 674 |
| CO2 | kg | 0 | 12 234 761 | 2 086 916 | 612 973 | 14 934 651 |

- Efekt ekologiczny - prognoza 2027 W II

|  |  | Ciepłownie | Gospodarstwa domowe | Podmioty gospodarcze | Obiekty UM | RAZEM | spadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg | 0 | 9 405 | 1 992 | 64 | 11 461 | 37,8% |
| NOx | kg | 0 | 1 006 | 1 148 | 2 | 2 156 | 16,9% |
| pył | kg | 0 | 32 839 | 6 810 | 227 | 39 876 | 37,2% |
| CO | kg | 0 | 119 332 | 345 | -4 | 119 672 | 32,5% |
| CO2 | kg | 0 | 2 241 141 | -332 659 | -48 428 | 1 860 055 | 11,1% |

Oceniając efekt ekologiczny dla poszczególnych wariantów prognozy zużycia paliw można zauważyć znaczne zmniejszenie emisji SO2, pyłów i CO natomiast nieco mniejszy procentowo spadek emisji NOx i CO2. Związane jest to z prognozowanym zmniejszeniem zużycia węgla w gospodarstwach domowych, przy jednoczesnym wzroście zużycia gazu ziemnego. Analizując powyższe dane można stwierdzić, że Gmina Piaski w badanym okresie uzyska wymierne ograniczenie emisji.

W związku z prognozowanym radykalnym zmniejszeniem liczby kotłowni węglowych (zwłaszcza w wariancie I) największy efekt uzyskuje się w odniesieniu do redukcji emisji SO2 i pyłów – najgroźniejszych emiterów lokalnych. I tak w wariancie I do roku 2027 następuje redukcja emisji SO2 o 52,3% oraz pyłów o 51,8%, zaś w wariancie II odpowiednio SO2 redukcja o 37,8% i pyłów również o 37,2%.

Nawet prognozowany w opracowaniu wzrost zużycia gazu w budownictwie indywidualnym i przez podmioty gospodarcze sprawia, że w przypadku CO2 następuje spadek emisji wynoszący w roku 2027 dla wariantu I 14,7% i wariantu II 11,1%.

Emisja NOx – związana głównie ze spalaniem gazu ziemnego – w roku 2027 dla wariantu I zmniejszy się o 16,1%, natomiast dla wariantu II również zmniejszy się o 16,9%. Te wartości są - w ogólnym bilansie paliw - silnie uzależnione od prognozowanego zwiększenia zużycia gazu w podmiotach gospodarczych z przeznaczeniem na wytwarzanie ciepła technologicznego.

Zrealizowanie powyższych zamierzeń w zakresie ograniczenia emisji zapewnić może miastu ograniczenie przede wszystkim emisji pyłów – najbardziej uciążliwych skutków lokalnej niskiej emisji i podniesie jej atrakcyjność dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Emisja zanieczyszczeń - SO2 (w kg) w latach 2007 - 2027

Emisja zanieczyszczeń - NOx (w kg) w latach 2007 - 2027

Emisja zanieczyszczeń - pył (w kg) w latach 2007 - 2027

Emisja zanieczyszczeń - CO (w kg) w latach 2007 - 2027

Emisja zanieczyszczeń - CO2 (w kg) w latach 2007 - 2027

# Wstępna ocena energetyczna obiektów w zarządzie Gminy Piaski

Obiekty w gestii UG Piaski

Zespół Szkół w Piaskach

Ogrzewanie – kotłownia gazowa (ok. 107 332 m3 gazu rocznie)

energia el. – 143 774 kWh/rok

Stan termomodernizacji

ocieplenie ścian i stropów – stan dobry

wymiana okien  - niewymagana

Oświetlenie – lampy jarzeniowe

Zespół Szkół w Szelejewie

Ogrzewanie – kotłownia gazowa (ok. 27 078 m3 gazu rocznie)

en. el. 19 920 kWh rocznie,

Stan termomodernizacji

- ściany i stropy wymagają ocieplenia,

- okna wymienione w ok. 80%,

Oświetlenie – lampy jarzeniowe.

Zespół Szkół w Bodzewie

Ogrzewanie – kotłownia gazowa (ok. 20 306 m3 gazu rocznie)

en. el.  16 755 kWh,

Stan termomodernizacji

Okna wymienione w 75%

ZS – nie wymaga docieplenia ścian i stropów.

Oświetlenie –  żarowe i jarzeniowe.

Przedszkole w Piaskach

Ogrzewanie – kotłownia gazowa (ok. 10 817 m3 gazu rocznie).

en. el. – 6 856 kWh

Stan termomodernizacji

ocieplenie ścian – należy docieplić,

stropów – należy docieplić

wymiana okien – 0%

Oświetlenie – lampy jarzeniowe i żarowe

Przedszkole w Strzelcach Wielkich

Ogrzewanie – kotłownia węglowa   (ok. 3 tony rocznie),

en. el. 1 500 kWh,

Stan termomodernizacji

ściany i stropy – należy wykonać audyt energetyczny obiektu,

okna 100% do wymiany.

oświetlenie jarzeniowe i częściowo żarowe.

Przedszkole w Szelejewie

Ogrzewanie – kotłownia węglowa   (ok. 3 tony rocznie).

en. el. – 4 975 kWh

Stan termomodernizacji

ocieplenie ścian – należy docieplić,

stropów – należy docieplić,

wymiana okien – 60% do wymiany,

Oświetlenie – lampy jarzeniowe i żarowe

Gminny Ośrodek Kultury

Ogrzewanie –  kotłownia węglowa (30 ton rocznie),

en. el. – 11 066 kWh,

Stan termomodernizacji

dobre ocieplenie ścian, dostateczne docieplenie stropów,

wymiana okien wykonana w 50%,

Oświetlenie – żarowe, jarzeniowe,

UG Piaski i pozostałe obiekty

Ogrzewanie – kotłownia gazowa (ok. 63 800 m3 gazu rocznie oraz 10ton węgla w GOK).

en. el. – 389 400 kWh

Stan termomodernizacji

Obiekt UG Piaski

Należy przeprowadzić audyt energetyczny budynku

Okna wymienione w 60%

GOPS

Wymaga ocieplenia

do wymiany 70% okien

Dworcowa 3

Wymaga ocieplenia i wymiany okien

Dom Strażaka

wymaga ocieplenia

okna wymienione w 80%

Największy potencjał oszczędności energii to wykonanie pełnych zabiegów termomodernizacyjnych w obiektach.

Wykonanie tych zabiegów pozwoli obniżyć zużycie gazu o ok. 20 000 m3 rocznie

We wszystkich obiektach gminnych należy sukcesywnie wymieniać źródła światła na energooszczędne (zużycie energii elektrycznej w tego typu obiektach na oświetlenie to ok. 75% całkowitego zużycia). Oszacowane oszczędności energii elektrycznej to ok. 180 MWh w skali roku.

W GOK orz przedszkolach w Strzelcach Wielkich i Szelejewie ogrzewanych węglem – docelowo należy przewidzieć wymianę systemu grzewczego na system wykorzystujący gaz ziemny lub pompy ciepła.

Oświetlenie uliczne

Wg informacji z UG Piaski wykonano już wymianę źródeł światła w 100% punktach oświetleniowych.

# Współpraca Gminy Piaski z sąsiadującymi gminami

Gmina Piaski sąsiaduje z sześcioma gminami: Gostyń, Dolsk, Borek Wlkp., Pogorzela, Pępowo i Krobia.

Gmina Piaski jako odbiorca energii elektrycznej i gazu korzysta w celu zaspokojenia swoich potrzeb energetyczno-paliwowych z linii i sieci przesyłowych, które biegną przez tereny gmin sąsiadujących.

Poniżej przedstawiono szczegółowo stan współpracy z sąsiednimi gminami w poszczególnych obszarach dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Gminy Piaski i ościenne są ściśle powiązane siecią energetyczną i gazowniczą. Gminy graniczące deklarują daleko pojętą współpracę w obszarze rozwoju systemów energetycznych.

Gminy graniczące deklarują wymianę informacji i dokonywanie uzgodnień zwłaszcza w zakresie rozbudowy sieci gazowniczej i energetycznej oraz w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania terenów przy granicy gmin. Sygnalizowana – przez większość gmin – jest również potrzeba zacieśnienia współpracy pomiędzy gminami w celu lepszego zdefiniowania potrzeb energetycznych.

Gminy sygnalizują niedostateczny stan rozbudowy systemów elektroenergetycznego i gazowniczego i deklarują podjęcie rozmów i działań w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Gminy graniczące nie podejmowały z Gminą Piaski ani z innymi gminami współpracy mającej na celu wykorzystanie lokalnych nadwyżek paliw i energii oraz zasobów energii odnawialnej, jednak deklarują chęć takiej współpracy.

Z gmin graniczących z gminą Piaski jedynie gmina Gostyń posiada opracowany „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

W załączeniu nr 1 zamieszczono odpowiedzi gmin graniczących na zapytanie UG Piaski dotyczące współpracy w zakresie zaopatrzenia w nośniki energii.

# Podsumowanie

Dla potrzeb analizy zmian zapotrzebowania na nośniki energii prowadzone są w mieście precyzyjne ewidencje dotyczące obiektów będących w gestii Gminy Piaski, co prawda dane rozproszone są w poszczególnych jednostkach budżetowych, ale można je szybko uzyskać. Postuluje się gromadzenie i analizowanie danych dotyczących jednostek budżetowych w na jednym stanowisku pracy w siedzibie UG. Dla pozostałych obiektów nie są prowadzone bieżące ewidencje umożliwiające uzyskanie danych odnośnie powierzchni, kubatury budynków oraz sposobu ich ogrzewania. Zakłady przemysłowe i usługowe oraz administratorzy budynków udzielają jedynie orientacyjnych danych odnośnie sposobów ogrzewania, stanu robót termomodernizacyjnych czy zużycia paliw.

W najbliższych latach w związku z wdrażaniem w życie Dyrektyw UE w zakresie efektywności energetycznej i zintegrowanego zarządzania wykorzystaniem energii powstanie konieczność zbudowania systemu ewidencji obiektów z uwzględnieniem ich parametrów energetycznych i pozwalającego monitorować zachodzące zmiany. Wytyczne UE postulują powołanie na szczeblu lokalnym stanowisk Specjalistów ds. Energii, którzy zajmowaliby się w sposób zorganizowany i kompleksowy lokalną gospodarką energetyczną. Odpowiedzialni byliby również za lokalną politykę informacyjną i sformalizowane doradztwo w zakresie wyboru systemów grzewczych.

W niektórych państwach europejskich stosowany jest system realizacji lokalnej polityki energetycznej polegający na jednoznacznym określaniu – w pozwoleniach na budowę – systemu ogrzewania budynków (z możliwością wyboru alternatywnego systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii).

Korzyści z przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia, to przede wszystkim:

- wprowadzenie ładu energetycznego na terenie gminy,

- tworzenie warunków do realizacji własnej polityki energetycznej,

- racjonalizacja użytkowania paliw i energii,

- wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii w tym energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- obowiązek stosowania w opłatach za przyłączenie do sieci tzw. opłaty ryczałtowej (taryfowej).

# Wnioski

- Podstawowymi źródłami ciepła w gminnym systemie ciepłowniczym są i pozostaną małe, lokalne kotłownie przy obiektach gminnych, zakładach przemysłowych i indywidualne kotłownie w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. Większość kotłowni w obiektach należących do gminy Piaski zmodernizowano w latach 1998 –2004. Przewiduje się, że do roku 2027 wszystkie obiekty znajdujące się w zasięgu sieci gazowniczej będą posiadały nadal kotłownie gazowe lub ogrzewanie w systemie pomp ciepła.

- Podstawowymi czynnikami kształtującymi zapotrzebowanie na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w okresie do 2027 r. są:

- przyrost liczby mieszkańców w  gminie – ok. 50 –  wynikający głównie z migracji wewnątrz powiatowej – wolne tereny miasta i gminy będą stopniowe zagospodarowywane jako „sypialnia” dla aglomeracji Gostynia,

- nieznaczny wzrost liczby mieszkań – przewiduje się przyrost liczby mieszkań w gminie do 2027 roku o ok. 1%,

- przewiduje się znaczny przyrost zużycia energii w sektorze podmiotów gospodarczych związanych z powstaniem nowych zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych,

- realizowane będą działania prooszczędnościowe w zużyciu energii (głównie energii na potrzeby ogrzewania) w obiektach gminnych oraz budynkach wielorodzinnych i indywidualnych,

- Podstawowymi nośnikami energii w gminie jest gaz ziemny Gz-35, GZ-41,5 i węgiel. Pozostałe paliwa zaspokajają łącznie poniżej 7% zapotrzebowania na energię pierwotną. W okresie do 2027 r. istotnej zmianie ulegnie udział nośników energii w zaspokojeniu wszystkich potrzeb grzewczych gminy – udział gazu sieciowego wzrośnie z obecnych 48,3% do 71,7% w wariancie I i ok. 56,6% w wariancie II, a udział paliw stałych (węgla) zmniejszy się z obecnych 46,2% do 35,4% w wariancie I i do ok. 42,5% w wariancie II.

- Prognozowane łączne zapotrzebowanie na ciepło w 2027 r. zmniejszy się dla gminy w stosunku do poziomu z roku 2007 o ok. 14%. – wynikające głównie z przewidywanego procesu termomodernizacji.

- Zapotrzebowanie na gaz ziemny wzrośnie w okresie do 2027 r. w zależności od wariantu zaopatrzenia w paliwa:

- dla wariantu I o 96% z obecnych  2 299 tys. nm3 do 4 496 tys. nm3,

- dla wariantu II o 67% do poziomu 3 846 tys. nm3 na skutek przestawienia innych kotłowni całkowicie lub częściowo na gaz. Wzrost zapotrzebowania gazu będzie wymagał rozbudowy systemu gazowniczego w Gminie przynajmniej do kilku dużych wsi – można to połączyć z rozwojem firm w tych miejscowościach. Natomiast wariant II będzie wymagał rozbudowy do stanu umożliwiającego dostęp  do sieci gazowniczej przynajmniej 80% odbiorcom.

- Obecny system elektroenergetyczny zaspakaja w pełni potrzeby energetyczne miasta. Zgodnie z deklaracją ENEA przeprowadzone zostaną inwestycje poprawiające warunki zasilania istniejących odbiorców oraz zostanie zagwarantowana dostawa energii elektrycznej dla nowych odbiorców. W przypadku znacznego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną można rozbudować i zmodernizować sieć SN, co zapewni pokrycie mocy dla rozbudowy przemysłowej i mieszkaniowej oraz poprawi równocześnie warunki zasilania innych miejscowości gminy.

- Prognozuje się stały wzrost zużycie energii elektrycznej. Do 2027 r. wzrost ten wyniesie – w zależności od wariantu – od 12% do 19% w stosunku do zapotrzebowania obecnego. Będzie to związane z potrzebą rozbudowy sieci elektroenergetycznych SN i nn, budowy stacji transformatorowych SN/nn w tych rejonach gminy, gdzie brak jest nadwyżek mocy w istniejących transformatorach.

- Zabiegi dotyczące efektywności energetycznej w zakresie wykorzystania energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego (będącego w gestii Gminy) zostały wykonane środkami własnymi w latach 90–tych i pierwszej połowie obecnej dekady.

- Zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny i energię elektryczną oraz powstanie nowych osiedli mieszkaniowych w granicach gminy będzie wymagać rozbudowy sieci gazowniczej i elektroenergetycznej. Konieczna rozbudowa infrastruktury przewidywana jest w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych ENEA S.A. i WOSD Sp. z o.o.

- Realizacja zamierzeń modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie ogrzewania oraz programów oszczędności energii zaowocuje redukcją emisji do atmosfery, a biorąc pod uwagę fakt, że gospodarstwa domowe są podstawowym źródłem zanieczyszczenia atmosfery, przyczyni się do istotnej poprawy w dziedzinie czystości środowiska w mieście. W obu wariantach dzięki rozbudowie systemu gazowniczego oraz podłączeń gospodarstw domowych do tej sieci i zrealizowaniu w ok. 40% budynków zabiegów termomodernizacyjnych istotnie zmniejszy się poziom emisji zanieczyszczeń.

- Realizacja zamierzeń przyjętych w opracowaniu istotnie wpłynie na efekty ekologiczne. W obu prognozowanych wariantach skala redukcji emisji zanieczyszczeń umożliwi obniżanie emisji pyłów mających negatywny wpływ na jakość atmosfery. Warto ten fakt wykorzystać, jako element promocji miasta zachęcający do osiedlania się tutaj mieszkańców aglomeracji Poznania.

- Niekonwencjonalne źródła energii – w ilości bezwzględnej jednostek energii – nie będą mieć w dalszym ciągu istotnego znaczenia w bilansach energetycznych gminy. Zakłada się jednak, że ok. 2% obiektów w roku 2027 będzie korzystało z tego typu źródeł. Będą to przede wszystkim  pompy ciepła i kolektory słoneczne. Również wśród gospodarstw rolnych i podmiotów gospodarczych znajdą się takie, które zastosują ekologiczne źródła energii wykorzystujące biomasę jako paliwo.

- W celu skutecznej realizacji zaleceń wynikających z opracowania proponuje się powołanie w strukturach UG stanowiska – managera ds. energetyki – którego zadaniem byłoby monitorowanie wykorzystania nośników energii, propagowanie rozwiązań zapewniających zwiększenie efektywności energetycznej oraz analizowanie zużycia energii w obiektach zarządzanych przez gminę.

- Niezależnie od tego, czy ww. stanowisko zostanie powołane w UG należy przedsięwziąć działania promocyjne i informacyjne skierowanie do właścicieli budynków i inwestorów propagujące systemy ogrzewania ekologicznego – biomasa, biogazownie, pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz rekuperację.

- Wydaje się celowe stworzenie przez władze gminy systemu promocji i zachęt dla gospodarstw domowych i sektora podmiotów gospodarczych dla redukcji "niskiej emisji" szczególnie w osiedlach o zwartej zabudowie, z preferencją ich podłączeń do sieci gazowej w rejonie jej usytuowania. Dotyczy to także nowych obiektów budowlanych leżących w sąsiedztwie sieci, co jest uzasadnione ekonomicznie dla odbiorców ciepła i ekologiczne dla Gminy.

- Realizacja zamierzeń wynikających z opracowania wymagać będzie ścisłej współpracy UG Piaski z lokalnymi dostawcami energii elektrycznej i gazu. Sprzyjać temu powinny nowe, korzystne dla Gminy sugerowane rozwiązania prawne, polegające na tym, że Gmina nie będzie występować wobec ww. przedsiębiorstw, jako petent, ale jako partner.

- W związku z wejściem w życie od 01 stycznia 2009r. aktów prawnych wdrażających w Polsce zalecenia Dyrektywy 2006/32/WE dotyczącej efektywności energetycznej Gmina będzie zobowiązana w pierwszej kolejności do przeprowadzenia działań zmierzających do efektywnego wykorzystania energii w obiektach podlegających jej zarządowi. W sytuacji Gminy Piaski działania te będą polegały na wykonaniu pełnych zabiegów termomodernizacyjnych w swoich obiektach.

# Lista jednostek i skrótów stosowanych w opracowaniu

1 kWh – [kilowatogodzina] – jednostka energii elektrycznej

1 MWh – [megawatogodzina] – 1 MWh = 1000 kWh

1 kW – [kilowat] – jednostka mocy – 1 kW = 1000 W [watów]

1 MW – [megawat] – jednostka mocy – 1 MW = 1000 kW

1 GJ – [gigadżul] –  jednostka energii – 1 GJ = 1 000 000 000 J

1 nm3 [nominalny metr sześcienny] – jednostka objętości

1 mp [metr przestrzenny] – jednostka objętości – w opracowaniu dot. drewna opałowego

1 Mg [megagram] – jednostka masy (inne oznaczenie 1 tony)

1 ha [hektar] – jednostka pola powierzchni – 1 ha = 10 000m2

1 km2 [kilometr kwadratowy] – 1 km2 = 100 ha = 1 000 000 m2

1 kV [kilovolt] – jednostka napięcia elektrycznego – 1 kV = 1 000 V

Skróty stosowane w opracowaniu

GPZ – Główny Punkt Zasilania – stacja transformatorowa z urządzeniami o napięciu 110 kV i wyższym

nN – niskie napięcie – 230/400 V

SN –średnie napięcie – na terenie gminy Piaski równe jest 15 kV

WN – wysokie napięcie

c.w.u. – ciepła woda użytkowa

c.o. – centralne ogrzewanie

SO2 – dwutlenek siarki

NOx – tlenki azotu

CO – tlenek węgla

CO2 – dwutlenek węgla

# Załącznik nr 1:

Pisma gmin sąsiadujących dotyczące współpracy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

# Załącznik nr 2:

Schemat sieci gazowej na obszarze Gminy Piaski

# Załącznik nr 3:

Wyciąg z planu rozwoju sieci elektroenergetycznej (dane ENEA S.A. RD Kościan)

# Footnotes

Lorenc H. 2001. „Oferta ośrodka meteorologii IMGW”, http://ww.imgw.pl/oferta/osrodek-meteorologii.htm. 2001